《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称―指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点―指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别―按国标填写。

4. 总投资―指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标―指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议―给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见―由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见―由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 沈阳浑南国际新兴产业园雨水提升泵站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 东陵区（浑南新区）城乡建设局 |
| 法人代表 | 王澍 | 联 系 人 | 任静 |
| 通讯地址 | 沈阳市浑南新区世纪路15号 |
| 联系电话 | 024-23788100 | 传 真 | — | 邮政编码 | 110000 |
| 建设地点 | 沈阳浑南国际新兴产业园三环南一路与文溯南街交叉口西南 |
| 立项审批 部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别 | 市政工程 |
| 占地面积 | 9295.40 m2 | 绿化面积 |  |
| 总投资 （万元） | 5332.16 | 其中：环保投资(万元) | 131.48 | 环保投资 比例 | 2.47% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产日期 | — |
| 工程内容及规模： ⑴ 项目背景 为了完善城市排水系统，加快实现城市总体规划及区域规划的需要，依据我国现代化建设三步发展战略目标，适应社会主义市场经济发展，沈阳市委市政府确定把沈阳市建设成高科技、大生产、大流通、现代化、国际化的城市，充分发挥沈阳大都市的优势，尽快实现由单一工业基地向多功能经济中心城市的转变，把沈阳市建设成为东北地区最大的经济中心城市，环渤海地区和东北亚地区重要的贸易中心、物资集散中心、金融中心、科技文化中心和信息中心。 本项目是构成沈阳浑南国际新兴产业园排水系统的主要组成部分，现状市政设施薄弱，排水不畅，严重地制约了区域的开发与发展，使得所在地区的交通状况与沈阳市的大都市形象格格不入。 本项目是完善城市排水系统，加快实现城市总体规划的需要；是完善城市基础设施的需要；是土地开发和改善城市环境的需要。 一个城市发展的历史，就是城市不断建设和改造的历史，城市排水系统等市政设施建设和改造是城市建设的重要组成部分，是城市发展的依托和根本，排水设施完善和交通的通畅，是城市其他产业发展的保证，并会促进城市建设的迅速发展。本项目建成后，本地区的基础设施将更完善，城市环境更优美，居民的居住环境和居住条件将得到彻底改善，生活水平会有较大的提高，也必将促进城市的建设发展，对发展地区经济具有重要的现实意义。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受东陵区（浑南新区）城乡建设局的委托，沈阳环境科学研究院承担了该项目的环境影响评价工作。 ⑵ 建设项目内容及规模 本项目为沈阳浑南国际新兴产业园雨水提升泵站，项目建设内容主要包括雨水提升泵站一座，建筑面积1225.08 m2，管理用房一座，建筑面积763.38 m2，配套建设园区道路、绿化、大门、围墙等。 泵站水池布置在场地西侧，将管理用房布置在场地东侧，出入口设于场地北侧，出入口处设置电动伸缩门，场地四周设置砌体围墙，围墙总长404m。 目前雨水泵站还未进行施工。主要技术经济指标见表1。 表1 雨水泵站主要技术经济指标表 序号 指 标 单 位 数 量 备 注 1 总用地面积 m2 9295.40 2 总建筑面积 m2 1988.46 2.1 管理用房 m2 763.38 2.2 泵站 m2 1225.08 规模21.6m3/s 3 建筑基底总面积 m2 1773.90 4 道路广场面积 m2 2373.50 5 绿化面积 m2 5148 6 围墙长度 m 404 7 建筑密度 % 19 8 容积率 0.21 ⑶ 主要设施 雨水泵站主要设备表见表2。 表2 雨水泵站主要设备表 编号 名称 规格型号 单位 数量 备注 1 潜水轴流泵 Q=1.20m3/s，H=9.5mH2o，N=135KW 台 2 —— 2 潜水混流泵 Q=2.40m3/s，H=10mH2o，N=315KW 台 8 N=110KW 3 格栅除污机 栅渠宽B=3.0m，池深8.8m，N=3.0KW 台 3 回转耙式 4 带式运输机 带长L=17.0m，带宽B=0.65m，N=3.0KW 台 3 —— 5 潜水排污泵 Q=600m3/h，H=12mH2o，N=37KW 台 2 —— 6 浮箱拍门 DN1400(DN800) 个 8 —— 7 方闸门 MZF B×H=3.0m×3.0m 个 4 —— 8 电（手）动螺杆启闭器 QDA-250，启闭力10t，N=4KW 个 4 —— ⑷ 主要能源消耗 建设项目主要能源消耗情况见表3。 表3 主要能源消耗情况 名称 单位 消耗量 电 kwh/a 400000 水 t/a 10000 ⑸ 劳动定员 本工程自动化程度高、管理点少，在人员配置时减少操作人员的数量，增加设备系统的管理、维护人员的数量，该泵站工程建成投产后需工作人员共5人。 ⑹ 公共设施 ①供水 本项目供水由古城子规划配水厂提供。 ②排水 项目设计排水体制为雨污分流制。 雨水经管道收集后，排入雨水管道中，最终排入市政路雨水管线，避免雨季积水。 项目建成投入使用后维护保养废水经隔油池处理后同生活污水一同排入污水排水管网规划路污水管线。 ③供暖 该建设项目供暖采用电供暖。 ④供电 本项目电源由市政部门提供，由上级变电所引二路10kV电源至高压配电室内，内设一台630kVA干式变压器为三级负荷供电，高压电机采用10kV供电。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 经过现场勘查，目前建设项目用地均为荒地，无原有污染情况。经调查，该地区未发现珍稀和濒危植物。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： ⑴ 地理位置 沈阳浑南国际新兴产业园三环南一路与文溯南街交叉口西南，地理位置见附图1。 ⑵ 地形地貌 项目用地属于浑河冲积阶地，地势平坦，其地层自上而下依次为： ①杂填土：主要由粘性土、炉灰渣、砖头等组成，松散。该层分布连续，厚度约为0.50～5.20m。 ②粉质粘土：黄褐色、稍有光泽，干强度中等，韧性中等，摇振反应无。可塑，局部呈硬塑状态。该层分布较连续，层厚0.50～6.80m。 ③粉质粘土：灰褐色，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，摇振反应无。可塑，该层分布基本连续，层厚0.40～3.80m（局部钻孔未穿透该层）。 ④中、粗砂：黄褐色，石英—长石质，均粒结构，充填少量粘性土，局部有粉质粘土薄夹层，稍湿，中密。该层分布不连续，顶板埋深6.50~1.00m，相当于标高32.60~37.69m。 ⑤砾砂：黄褐色，石英—长石质，混粒结构，含25%~40%的圆砾，填充少量粘性土，稍湿，水下饱和，中密，该层分布基本连续，顶板埋深7.60~12.00m，相当于标高31.60~36.40m，本次钻探未穿透该层。 ⑥圆砾：由结晶岩组成，亚圆形，一般粒径2~10mm，最大粒径70mm，充填25~40%的混粒砂，中密。该层顶板埋深8.50~14.00m，相当于标高30.30~35.60m。本次钻探最大揭露厚度11.50m。 ⑶ 气候气象条件 项目地处中纬度北温带季风型半湿润大陆性气候区。年平均气温8.1℃；采暖期平均气温-5.2℃。其中1月份平均气温最低（-11.3℃）;非采暖期平均气温17.7℃,七月份平均气温最高（24.1℃）。年降水量680.4mm，多集中在7、8两月，并以7月份的平均降水量为最大（168.4mm）。采暖期各月平均降水量逐渐减少并以1月份为最少（7.0mm）。 年平均气压1011.2hPa；采暖期平均气压1019.1 hPa；1月份平均气压最高1021.2 hPa；非采暖期平均气压1005.5 hPa，其中7月份平均气压最低998.9 hPa.。 年平均相对湿度63.0%，采暖期平均相对湿度较小57.8%，并以3、4月份最小52.0%；非采暖期平均相对湿度66.6%，并以7、8月份为最大78.0%。 全年主导风向为S风，频率为12.0%，次导风向为SSW风，频率为11.0%。采暖期主导风向为N，频率为13.0%，次导风向为S，频率为10.0%；非采暖期主导风向为S，频率为14.4%，次导风向为SSW，频率为12.9%。年平均风速3.30m/s，采暖期平均风速3.28m/s；非采暖期平均风速3.27m/s。其中4月份平均风速最大（4.40m/s），8月份平均风速最小（2.60m/s）。见图1。 ⑷ 水文 ①地表水 项目所在地区主要地表水为浑河。浑河流域沈阳段的水文条件有几个特点：一是由于降雨量集中，河流水量随季节而呈显著变化；二是由于暴雨集中且年际间变化大，洪水最大洪峰主要出现在7、8月份，且流量年际变化较大；三是含沙量较少，多年平均含沙量为0.477kg/m3，汛期为0.592 kg/m3，实测最大含沙量为10kg/m3，但是历年输沙量变化很大，丰枯水年输沙量相差可达70倍左右。 ②地下水 该地区地下水主要赋存于第四系砂砾石中，为孔隙潜水，稳定水位在地面下10.6-11.2m，水量丰富，季节变化1.0m左右。其次是下部第三系砂砾岩层中风化裂隙水，局部为构造裂隙水，其富水性相对较差。地下水的补给主要是靠大气降水渗入补给和浑河的侧向补给。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 经现场调查，雨水泵站北侧400m苏宁电器，南侧660m为厂房，东侧紧邻文溯南街隔街为空地，东北侧300m为厂房，西侧为空地。 项目地理位置图详见附图1，平面布置图详见附图2，四邻情况详见附图3，浑南国际新兴产业园区用地规划图见图4。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) (1)环境空气质量现状 收集沈阳市环境保护局东陵分局环境监测站于2014年12月3日、4日在浑南新区的环境空气进行监测的数据，监测数据见表4。 表4 项目所在地区大气环境质量状况 单位/(mg·m-3) 监测点位 PM10 SO2 NO2 日均值 日均值 日均值 建设项目 0.132 0.052 0.042 GB3095-2012二级 0.15 0.15 0.08 由表4可见，PM10、SO2、NO2日平均值均满足国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中24小时平均二级标准要求。 (2)地表水环境质量现状 建设项目施工期产生废水简单沉淀处理后循环使用排入旱厕，定期清掏，运行期产生废水经处理后排入市政污水管网，本报告地表水评价从略，只做排水达标分析。 (3) 噪声环境质量现状 沈阳环境科学研究院于2015年3月23日、24日在厂址四周厂界外1m处进行环境噪声监测，监测结果见表5。 表5 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 点位 时段 东 南 西 北 声级dB(A) 昼间 51.0 51.3 51.2 50.8 声级dB(A) 夜间 41.4 41.7 41.5 41.2 (GB3096-2008)1类 55/45dB 由表5可见，建设项目声环境较好，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： ⑴ 保护建设项目所在地区声环境质量达（GB3096-2008）1类标准； ⑵ 保护建设项目所在地区环境空气质量达(GB3095-2012)二级标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准，详见表6。 表6 环境空气质量标准 序号 污染物 浓度限值（mg/m3） 标准来源 日平均 1 SO2 0.15 GB3095-2012《环境空气质量标准》 二级标准 2 NO2 0.08 3 PM10 0.15 环境噪声执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类声环境功能区标准，详见表7。 表7 声环境质量标准 类别 标准值/dB 昼间 夜间 (GB3096-2008)1类 55 45 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴ 废气排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染物二级标准具体见表8。 表8 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度 最高允许排放标准速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 ⑵ 施工期噪声，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准；运营期噪声，执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1类区域噪声排放标准，具体见表9、10。 表9 建筑施工场界环境噪声排放限值 标准 标准限值单位：dB(A) 昼间 夜间 GB12523-2011 70 55 表10 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准 标准限值单位：dB(A) 昼间 夜间 （GB12348-2008）1类 55 45 ⑶ 污水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2标准，地方标准未规定的特征污染因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），详见表11。 表11 污水排放标准 水质指标 CODcr SS 氨氮 动植物油 LAS DB21/1627-2008表2 300 300 30 —— —— GB8978-1996表2 —— —— —— 100 30 ⑷ 固体废物排放，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目污染物总量控制的指标： CODcr：0.00365t/a； NH3-N：0.00059 t/a。 |

建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示）： 根据项目主要环境影响分建设施工和投入运营两个时段 1、施工期 建设项目施工期分为前期平整土地、基础施工、主体工程建设阶段、内部装修及设施安装阶段以及扫尾工程阶段等。本项目施工期主要工序及排污节点见图2。 图 2 建设项目施工期主要工序及排污节点图 运营期 项目运营期泵站工艺流程及排污节点见图3。 图 3 泵站工艺流程及排污节点图 |
| --- |
| 主要污染工序： ⑴ 施工期 ⑴ 废气 施工废气主要来自于施工过程产生的扬尘和施工机械、运输车辆产生的尾气，尾气排放的主要污染物为CO、NOX、TCH等。 ⑵ 废水 施工废水主要来自于施工地下渗出水、混凝土养护水、骨料冲洗水以及施工人员少量生活污水，排放的污染物主要为CODcr、SS和NH3-N。 ⑶ 施工噪声 施工噪声主要来自于各种施工机械和车辆行驶噪声。 ⑷ 施工垃圾 施工垃圾主要来自于工程扫尾阶段建筑垃圾。 ⑵ 运营期 建设项目运营期污染主要来自以下几方面： ①废水 建设项目废水主要来自于泵站抽水泵维修、保养等产生的少量含油污水及管理人员产生的生活污水。 ②噪声 建设项目噪声污染主要为泵站设备运转时产生的噪声。 ③固体废物 建设项目的固体废物主要为泵站隔油池产生的废油，定期清理格栅产生的栅渣，定期清理集水池产生的污泥，及管理人员产生的生活垃圾。 建设项目主要污染源及主要污染因子见表12。 表 12 建设项目污染物产生节点和污染因子 时段 污染产生节点 污染因子 排放去向 施 工 期 废气 • 地基开挖、建材装卸和堆放、平 整现场及道路扬尘 扬尘 无组织排放 • 施工机械及运输车辆尾气 NO2、CO、THC 废水 • 基础渗水 SS 简单沉淀处理后循环使用排入旱厕，定期清掏 • 混凝土养护水 • 生活污水 SS、CODcr、NH3-N 噪声 • 施工机械设备、运输车辆等噪声 噪声 22:00~6:00禁止施工 距离衰减后达标 废渣 • 建筑垃圾 废建材、残料、残土等 回填洼池、建材再利用或送定点单位处理 运营期 废水 • 抽水泵维修、保养废水 SS、CODcr、NH3-N、石油类 设置隔油池对含油废水处理达标后与生活污水一同达标排放 | • 管理人员生活污水 SS、CODcr、NH3-N 噪声 • 设备运行噪声 噪声 减振、隔声处理达标排放 固废 • 清理格栅 生活垃圾 经压缩后一起运至垃圾填埋场进行填埋无害化处理 • 清理集水池 污泥 • 清理隔油池 废油 送往有资质的危险废物处理单位统一收集处理 • 管理人员生活垃圾 生活垃圾 由环卫部门统一处理 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 （工地内） | 0.3mg/m3~0.6mg/m3 | 0.3mg/m3~0.6mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 400mg/L | 240mg/L |
|  |  | 施工人员 生活污水 | CODcr SS NH3-N | 300mg/L 200mg/L 30mg/L | — |
|  | 营运期 | 生活废水 73t/a |  | 300mg/l 0.0219t/a 200mg/l 0.0146t/a 30mg/l 0.00219t/a | 210mg/l 0.0154t/a 140mg/l 0.0102t/a 14mg/l 0.00102t/a |
|  |  | 维修、保养 废水 50t/a | CODcr SS NH3-N | 200mg/l 0.010t/a 300m g/l 0.015t/a 30mg/l 0.0015t/a | 180mg/l 0.09t/a 160mg/l 0.08t/a 14mg/l 0.0005t/a |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 废建材、残料、残土等 | 35t | 35t |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 10t | 10t |
|  | 运营期 | 管理人员 |  | 0.92t/a | 0.92t/a |
|  |  | 清理格栅 | 栅渣 | 2.5t/a | 2.5t/a |
|  |  | 清理集水池 | 污泥 | 5t/a | 5t/a |
|  |  | 清理隔油池 | 废油 | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 噪 声 | 施工期噪声源主要是固定声源噪声(推土机、挖掘机、装载机、卷扬机、电动机、搅拌机、基础夯实机械、振捣棒、电锯、吊车、升降机)，以及施工运输车辆的流动声源噪声，通过合理布置设备位置、严格按《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求控制施工机械噪声，可将施工期噪声影响控制在最低水平。营运期噪声主要为设备噪声，噪声源为75~95dB。 |
| 其 他 | —— |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 周围地势空旷，项目外派排量较少，因此其运行不会对附近大气、植被、水体等产生明显影响，对周围环境环境影响不大。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析: 建设项目施工期主要污染有以下几方面： 1、施工期扬尘环境影响分析 施工扬尘主要来自以下几方面： ① 挖掘扬尘； ② 建筑材料(白灰、水泥、砂子、石子、砖等)的现场搬运及堆放扬尘； ③ 施工垃圾的清理及堆放扬尘； ④ 运输车辆行驶现场道路扬尘； ⑤ 人来车往造成的现场道路扬尘 由于施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。因此，本评价采用类比方法对其负荷进行预测。 表13是北京环科院对5个不同施工状况的工地扬尘进行测试的结果，测定时风速为2.4m/s。 表13 施工扬尘类比测试情况 单位：μg/m3 工地编号 TSP 工地上风向 工地内 工地下风向 50m 50m 100m 150m 1 328.0 59.0 502.0 367.0 336.0 2 325.0 618.0 472.0 356.0 332.0 3 309.0 596.0 434.0 372.0 311.0 4 284.0 409.0 383.0 326.0 303.0 5 316.7 595.0 486.0 390.0 322.0 由表13可见，施工工地内的TSP浓度最高，工地下风向的TSP浓度逐渐下降，工地上风向的TSP浓度较低。 因此，施工期扬尘对周围环境影响不大。建设单位在施工期要严格加强对施工现场的管理，如建设区域加设围挡，堆放场地可加设围栏及苫布，对进入现场的车辆车轮冲洗，施工现场整理阶段实施洒水降尘，建筑垃圾运输时应洒水、覆盖苫布，均可有效减轻施工场地扬尘污染。因此，影响不大，且施工结束后影响随即消失。 2. 施工设备尾气及运输车辆尾气环境影响分析 施工现场机械设备尾气及车辆尾气主要对施工场地有一定影响，但与交通车辆相比，施工车辆的影响要小得多，由于所用施工设备及车辆的尾气排放是间歇排放，且施工结束后，其因此对周围环境空气质量影响不大。 3. 施工期废水环境影响分析 本工程施工期排放的废水主要为施工生产废水和少量施工人员生活污水。 施工生产废水主要为基础渗水、混凝土养护水和骨料冲洗水等，不含有毒理学指标，但含砂量较高，会给环境造成污染。如果直接排入市政下水管网，将增加排水中的SS，堵塞管网。 根据项目的规模，预计在施工期间工人人数最多时大约为100人左右，按照每人每天消耗新鲜水50L计算，施工期污水最大排放量为5m3，生活污水中主要污染物为CODCr、SS、NH3-N等。CODCr排放浓度约为300mg/L左右，SS排放浓度约为200mg/L左右，NH3-N排放浓度约为30mg/L左右。施工期间污染物最大日排放量为CODCr排放1.5kg/d，SS排放1.0 kg/d，NH3-N排放0.15kg/d。 施工人员生活污水量较小，不含有毒理学指标，属临时性排水，简单沉淀处理后循环使用排入旱厕，定期清掏不会对当地水环境产生明显影响。 4. 施工期噪声环境影响分析 ⑴ 施工期机械噪声源强 施工阶段主要噪声源强见表14。 表14 施工阶段主要噪声源强 /dB 施工阶段 设备名称 距离(m) 声级 土方阶段 推土机 3 88.8 挖掘机 3 85.5 自卸汽车 5 85.7 基础阶段 移动空压机 3 92 电锯 1 103 结构阶段 装修阶段 振捣棒 2 87 斗式搅拌机 3 78.1 切割机 3 88 电动卷扬机 3 85～90 吊车 3 85～90 噪声扰民是施工工地最为严重的污染因素。施工设备噪声主要是搅拌机、电锯等噪声，装卸材料撞击声，拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。这些噪声源的声级最高可达100dB以上。其噪声传到施工场界会超过《建筑施工场界环境噪声限值》（GB12523-2011）中的噪声限值，建设单位在施工期间应严格执行有关环保法规，使施工噪声的污染影响降到最低程度。 ⑵ 施工期机械噪声对环境影响预测及评价 ① 预测模式的选取 利用几何发散衰减模式预测施工噪声的强度，并对周围环境敏感点的影响做出评价。施工机械噪声的传播特点基本符合点声源的自由场传播规律。 预测模式如下： L2＝L1－20lg(r2/r1)-△L 式中：r1、r2—距离声源的距离，m； L1、L2—距离r1、r2处的声级，dB； △L—围墙、房屋、树木等屏障对噪声的吸收值，dB。 ② 预测结果及分析 根据施工各个阶段的主要设备和噪声特点，利用上述模式计算出距声源50m、150m、200m、300m处的平均等效声级，见表15。 表15 噪声预测结果 主要噪声源 噪声级dB 50m 150m 200 m 300 m 推土机 61.1 51.5 49.0 45.5 风镐 68.5 59.0 56.5 53.0 电锯 69 59.5 57.0 53.5 空压机 67.6 58.0 55.5 52.0 振捣棒 59.0 9.5 47.0 43.5 从表15可知，施工噪声对50m范围内影响较大，200m范围内影响轻微，300m以外没有影响。因此施工噪声对周围环境影响不大。建设单位和施工单位在施工期间要严格执行有关环保法规，采取严格有效的噪声防治措施，使施工噪声的污染影响降到最低程度，因此，影响不大，施工结束后影响随即消失。 5. 施工期固体废物环境影响分析 在建筑施工中，本项目工程扫尾阶段会产生大量的建筑垃圾，建设单位应加强管理，妥善处置。 ⑴ 建筑施工中产生的建筑垃圾，应按有关部门的要求，送至指定地点进行处置； ⑵ 对砖块瓦砾等废物，可采用一般堆放方法处理，对可再利用的废料，木材、竹料等，应进行回收利用，以节省资源； ⑶ 加强对建筑残土的管理，装运残土要适量，确保沿途不洒漏，不扬尘，运到沈阳市有关部门指定地点进行处理，严禁野蛮装运和乱倒乱卸； ⑷ 施工工人产生的生活垃圾，委托环卫部门统一清运进行无害化处理，以避免对周围环境造成影响。 ⑸建设单位进行装修时，应使用绿色装饰材料，禁止使用有毒有害的装修材料。 以上污染物给周围环境造成不良的影响，特别是噪声、扬尘的影响较为明显。只要采取相应的污染防治和环境管理措施，降低污染影响，不会对对周围环境产生明显影响，施工期结束，影响随即消失。

营运期环境影响分析: ⑴ 废气环境影响分析 本项目运行期间无不设置职工食堂，供暖是电供暖，故无大气污染排放。 ⑵ 废水环境影响分析 本工程废水主要来自泵站的维修及养护、管理人员生活废水。 对于泵站维修及养护时所产生的含油污水，应设置废油池和事故排油池，谨防油类的泄漏于地表由降雨形成的地表径流将落地油或受污染的土壤一起带入水体中造成污染，并对废油池和事故油池进行防渗处理。同时设立隔油池对含油废水进行处理，处理达标后的废水进行排放。而废油由有资质的危险废物处理单位统一收集处理。 生活污水主要污染物为CODcr、NH3-N、SS等。本项目职工数5人，全年运营，生活用水量按50 L/人·d计，则生活用水量为0.25t/d（91.25t/a），排水量按生活用水量80%计，则生活污水排放量为0.2t/d（73t/a）。生活废水经化粪池处理后排入市政排水管网，对周围环境无影响。 按照污水厂出水的CODcr浓度为50 mg/L，NH3-N的浓度为8 mg/L，按计算，CODcr的排放总量为0.00365t/a，NH3-N的排放总量为0.00059 t/a。 ⑶ 噪声环境影响分析 本项目运行期噪声主要是设备运行时产生的噪声，通过对本工程安装的设备进行分析，其噪声源主要是水泵、配电柜、微机控制系统等，有关泵站噪声源源强类比同类泵站设备，情况如表16。 表16 建设项目主要噪声源 序号 设备名称 噪声强度 1 水泵 88~90 2 配电柜 70~75 3 微机控制系统 65~70 对于泵站中运行的设备对周边环境的影响本评价采用环境影响评价技术导则推荐的点声源衰减公式进行计算。经计算，本项目外噪声源强为55dB(A)。通过噪声衰减计算，噪声达到项目边界预测结果见表17。 表17 噪声源强衰减预测表 距离 5 10 20 预测值dB(A) 46.02 40 33.98 由表17预测结果分析，本项目泵站正常运行中，项目外10m以外噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准，项目泵站周围200m内无住宅、医院、学校等敏感点，故项目泵站产生噪声不会对周围声环境造成影响。 ⑷ 固废环境影响分析 建设项目建成后产生的固体废物主要为泵站隔油池产生的废油，定期清理格栅产生的栅渣，定期清理集水池产生的污泥，及管理人员产生的生活垃圾。对于泵站隔油池产生的废油，由有资质的危险废物处理单位统一收集处理；泵站定期清理格栅将产生一定量的格栅渣及定期清理集水池将产生一定量的污泥，格栅渣和污泥经压缩后一起运至垃圾填埋场进行填埋作无害化处理，不会对环境产生较大的影响。 生活垃圾按每人每天0.5kg计，按管理人员5人计，则生活垃圾产生量为0.92t/a，生活垃圾统一收集后送环卫部门进行无害化处理，对环境影不会产生影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工扬尘 | 扬尘 （工地内） | 设置围挡，易起尘物料 必须采取覆盖防尘网， 裸露地面必须采取 软硬覆盖及洒水 | 不对周围环境产生明显影响，施工结束后影响随即消失 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS | 简单沉淀处理后循环使用排入旱厕，定期清掏 | 不会对周围环境产生明显影响 |
|  |  | 施工人员生活污水 | CODcr NH3-N SS |  |  |
|  | 营 运 期 | 生活废水 |  | 经化粪池处理后排入市政污水管网 | 不会对周围环境产生明显影响 |
|  |  | 维修、保养废水 | CODcr SS 石油类 | 设置废油池和事故排油池（做防渗处理），同时设立隔油池对含油废水处理后达标排放 |  |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一进行无害化处理 | 不会对周围环境产生明显影响 |
|  |  | 建筑垃圾 | 废建材、残料、残土等 | 及时清运处理 送指定垃圾场 |  |
|  | 营 运 期 | 管理人员 | 生活垃圾 | 分类装袋，由环卫部门统一处置 | 不会对周围环境产生明显影响 |
|  |  | 清理格栅 | 栅渣 | 统一压缩后一起运至垃圾填埋场进行填埋作无害化处理 |  |
|  |  | 清理集水池 | 污泥 |  |  |
|  |  | 清理隔油池 | 废油 | 送往有资质的危险废物处理单位统一收集处理 |  |
| 噪 声 | 在设备选型时选用低噪声设备，在建设施基座设减震基础，减少因振动而产生的振动噪声影响，再经距离的衰减，噪声厂界处可达标排放。 |
| 其 他 | —— |
| 生态保护措施及预期效果 建设单位应对各种污染物应有相应的处理措施，根据项目特点合理选择绿化树种和花卉做内部绿化。采取生态防护措施后，可改善原地块的城市生态环境，美化项目所在地块景观。 |

结论与建议

一、环境质量现状 ⑴ 建设项目所在地区空气中PM10、SO2、NO2监测日均值均满足国家《环境空气质量标准》(GB3095-96及修改单)二级标准要求。 ⑵ 建设项目所在地区声环境质量状况均达到(GB3096-2008)1类标准要求。 污染防治措施 （一）施工期 1、大气污染防治措施 ⑴ 扬尘防治措施 施工扬尘对施工区环境空气影响较突出，尤其对现场施工人员以及周围居民危害较大，为控制及治理扬尘污染，施工开发单位应严格执行沈阳市环境保护局《关于实施扬尘污染整治的通告》及《关于强化扬尘污染控制的紧急通告》，采取如下控制及防治措施： ① 地基开挖时应采取湿式作业，降低地基开挖粉尘的产生； ② 建筑施工场地及建筑材料堆放必须设置统一的围档，禁止高空抛撒建筑垃圾，防止施工过程中易生尘物料、渣土的外逸。 ③ 施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥沙进出现场。 ④ 施工现场残土、沙料等易生尘物料必须采取覆盖防尘网（布）或喷洒覆盖剂等有效措施，并要经常进行洒水保湿，避免扬尘污染。 ⑤ 水泥、白灰必须放在库内储存或严密遮盖。 ⑥ 施工现场暂设炉灶必须使用液化石油气、电等清洁燃料。 ⑦ 清运残土、沙土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏，并采取全覆盖措施，以防止遗撒。 ⑧ 施工结束后必须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾，并进行软硬覆盖。 ⑵ 施工设备废气 为尽可能减少施工设备废气的污染，降低对施工区局部环境的影响，可采取以下措施： ① 加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。 ② 尽可能使用电动设备，或使用优质燃油，以减少设备和车辆有害气体排放。 废水防治措施 ⑵ 项目施工期较短。施工期结束后施工期的环境影响随即消失，但为保护项目周围环境，最大程度的降低其对周围环境的影响，施工期应严格执行以下污染防治措施。 ⑴ 建筑施工场地必须设置统一的围档，禁止高空抛撒建筑垃圾，防止施工过程中易产尘物料及渣土的外逸，对工地裸露地面必须采取软硬覆盖及洒水等防尘的措施； ⑵ 施工场地主要干道必须采取临时砂石铺盖等硬化措施，避免施工道路产生扬尘，施工车辆出入现场必须采取冲洗轮胎等措施，防止车辆带泥沙出现场； ⑶ 施工现场残土、沙料等易起尘物料必须采取覆盖防尘网（布）或喷洒覆盖剂等有效措施，并要经常进行洒水保湿，避免扬尘污染； ⑷ 水泥、白灰必须放在库内储存或严密遮盖，不准在施工场地自制混凝土，应使用商业混凝土； ⑸ 在施工工地禁止使用原煤、木柴散烧炉灶，禁止敞口熬沥青，施工现场暂设炉灶必须使用液化石油气、电等清洁燃料； ⑹ 严禁在车道上堆放施工土方、渣土，清运要及时，施工现场生活垃圾必须日产日清，不留死角；清运残土、沙土、垃圾等车辆必须使用转用密封车辆，以防止遗撒； ⑺ 施工结束后必须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾，并进行软硬覆盖； ⑻ 严禁夜间（22：00～6：00期间）自由作业，因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准； ⑼ 对高噪声的设备要进行适当屏蔽，作临时的隔声、消声和减振等综合治理； ⑽ 对于挖掘土方，建设单位应积极联系需要回填土方的建筑施工单位，争取将其全部利用，剩余部分运至沈阳市有关部门统一处理。

2、废水污染防治措施 施工期排放的废水主要为施工生产废水和少量施工人员生活污水。基础渗水、混凝土养护水和骨料冲洗水等，简单沉淀处理后循环使用排入旱厕，定期清掏，属临时性排水，不会对当地水环境产生明显影响。 噪声污染防治措施 施工过程中产生的噪声主要来自施工机械和车辆，如：升降机、搅拌机、卡车等，施工单位应严格按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求进行施工，并采取以下措施。 ⑴合理安排施工作业时间，禁止22：00到次日6：00施工，以避免施工噪声对附近居民正常生活造成影响，如有特殊原因需夜间施工时，必须提前到有关部门办理相关审批手续，并争得周围街道、居民同意后，才能进行施工。夜间施工过程中不得使用挖掘机、振捣棒等产噪设备。 ⑵对于可以异地加工的工序，尽量采取异地加工，以最大限度地降低项目施工造成可能对周围居民造成的影响。 ⑶尽量采用低噪音的设备，对噪声较高设备，并采取必要的临时性减振、降噪措施，如加设隔声罩、隔声墙等，保证建筑施工场界噪声达标。 ⑷加强对施工工人的素质教育，以减少施工工人违反操作规程及工作时间制度操作造成的噪声扰民现象。 ⑸对施工进度进行合理安排，夜间停止施工，以最大限度的降低项目施工噪声对周围环境的影响。 固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要是挖掘、施工、扫尾工程产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。本项目开挖土方全部用于回填，另需购买土方进行回填。生活垃圾应日产日清，送到垃圾处理站进行无害化处理。 （二）运营期防治措施 1、废水污染防治措施 泵站维修及养护时所产生的含油污水，应设置废油池和事故排油池，谨防油类的泄漏于地表由降雨形成的地表径流将落地油或受污染的土壤一起带入水体中造成污染，并对废油池和事故油池进行防渗处理。同时设立隔油池对含油废水进行处理，处理达标后的废水进行排放。而废油由有资质的危险废物处理单位统一收集处理。 生活污水经过化粪池处理后排入市政管道，在化粪池做好防渗防漏的前提下，不会对地表水环境及地下水造成污染与影响。 噪声污染防治措施 ⑴设备选择：首先建设单位在选择水泵等设备时应选择低噪声、低振动的环保型设备。 ⑵水泵：对泵房内噪声、振动较大的设备应采取单独的基础进行安装，水泵主体与管道连接部位应安装避震喉。水泵房的门窗在日常情况下应关闭。 由运营期噪声预测结果分析，本项目泵站正常运行中，项目外10m噪声就能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准，因此泵站正常运行时产生的噪声经过距离衰减不会对周围环境产生影响。 固体废弃物污染防治措施 分类管理、综合利用是解决固体废弃物污染的根本办法。 生活垃圾应本着“无害化、减量化、资源化”的原则，按有害类、无机物、有机物对垃圾进行分类收集，并分类袋装，交由环卫部门进行无害化处理。 建设项目建成后产生的固体废物主要为泵站隔油池产生的废油，定期清理格栅产生的栅渣，定期清理集水池产生的污泥，及管理人员产生的生活垃圾。对于泵站隔油池产生的废油，由有资质的危险废物处理单位统一收集处理；泵站定期清理格栅将产生一定量的格栅渣及定期清理集水池将产生一定量的污泥，格栅渣和污泥经压缩后一起运至垃圾填埋场进行填埋作无害化处理，不会对环境产生较大的影响。 4、绿化措施 建设单位应对各种污染物应有相应的处理措施，根据项目特点合理选择绿化树种和花卉做内部绿化。采取生态防护措施后，可改善原地块的城市生态环境，美化项目所在地块景观。 三、污染负荷 ⑴ 建设项目产生的生活垃圾量为0.92t/a，栅渣为2.5t/a，污泥为5t/a，废油为0.5t/a； ⑵ 建设项目产生的噪声值在75~95dB(A)； ⑶ 建设项目产生的员工生活废水量为73t/a，维护保修废水量为50t/a。 四、总量控制 根据国家环保总局污染物排放总量控制的原则，结合本项目排污特点，实施总量控制的污染物为CODcr：0.00365t/a，NH3-N：0.00059 t/a，具体总量控制指标由建设单位向当地环境保护局申请核定。 五、环保投资估算 建设项目环保投资情况见表18。 表18 环保投资明细表 序号 项目 治理措施 投资（万元） 1 扬尘、废气 施工期围挡等 10 2 噪声 消声、隔声、减振 15 3 环境监理 10 4 防渗 20 5 生活污水处理设施 化粪池 10 6 固废 委托单位、运输 15 7 绿化 51.48 合计 131.48 由表18可见，建设项目环保总投资为131.48万元人民币，占工程总投资的2.47%。 六、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》(2011年本)(修正)中相关规定要求，本建设内容不在产业政策中限制类、淘汰类项目之列；根据《辽宁省产业发展指导目录》（2008年本）中相关规定要求，本项目不在限制类、淘汰类项目之列，符合产业政策要求。 七、项目选址规划的符合性 建设项目属市政项目，根据《浑南国际新兴产业园区用地规划》，本项目用地属行政办公用地，因此本环评认为项目选址符合规划要求。 八、竣工验收一览表 根据国家环境保护总局环发[2000]38号“关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知”的要求，在项目投产试运行三个月并正常运行后，企业应向环保主管部门申请进行各项环保设施的验收工作。 本项目采取的各项环境保护措施应由项目建设单位负责落实，并应严格执行环保措施，具体“三同时”验收内容见表19。 表19 工程环保设施及“三同时”验收一览表 项目 污染源 环保设施 效果 进 度 废水治理 废油池、事故油池、 化粪池 防渗防漏 符合环保要求 与主体工程同时验收 噪声治理 水泵等设备 选用低噪设备、减振基础、建筑隔声、隔振措施 室内达标厂界达标 与主体工程同时验收 固废处理 栅渣、污泥 统一压缩后送往垃圾填埋场 符合环保要求 与主体工程同时验收 废油 送往有资质的危险废物处理单位 生活垃圾 由环卫部门统一清运处理 九、可行性结论 综上所述，建设项目只要认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议，加强环境管理和环境规划，扬尘、噪声、废水、固废等对周围环境影响可以降低到最低程度，确保污染防治工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保不扰民，从环境保护角度分析，该建设项目在拟选址建设可行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 (应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

图1 项目所在地区风向频率(%)玫瑰图(累年值)