建设项目环境影响报告表

(试  行)

项目名称：        世海KTV商务酒店

建设单位(盖章)：     世海商务酒店

编制日期:2015年4月

国家环境保护总局制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 世海KTV商务酒店 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 世海商务酒店 |
| 法人代表 | 金世娟 | 联 系 人 | 刘俊 |
| 通讯地址 | 沈阳市沈河区万柳塘路107甲号 |
| 联系电话 | 15241800555 | 传 真 |  | 邮政编码 | 110000 |
| 建设地点 | 沈阳市沈河区万柳塘路107甲号 |
| 立项审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 | 社会服务 |
| 建筑面积 (平方米) | 2546.48 | 绿化面积 (平方米) | — |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资(万元) | 33.5 | 环保投资占 总投资比例 | 33.5% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产日期 | — |
| 工程内容及规模: (1)建设项目内容及规模 沈阳市世海KTV商务酒店餐饮娱乐城项目位于沈阳市沈河区万柳塘路107甲号(原为沈阳市规划和国土局)共八层，现已将该楼全部买下，作为餐饮娱乐类社会服务行业。本建设项目投资为100万元人民币，建筑面积2546.48m2，日接待客人人数约为300人。本项目设8层，共有49间包房供客人演唱娱乐，内设有餐饮服务，用来对客人和员工提供餐饮服务，主要为炒菜，炒面等。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》，该建设项目应开展环境影响评价工作，并依据国家环境保护总局《建设项目环境保护分类管理名录》的规定，本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，沈阳环境科学研究院承担该项目的环境影响评价工作。 |
| (2)主要设备 建设项目主要生产设备如表1所示。 表1 主要生产设备表 名称 规格型号 单位 数量 电视 — 台 49 音响 — 台 49 功放 — 台 49 显示器 — 台 49 麦克接收机 — 台 49 麦克调节器 — 台 49 中央空调 — 台 16 卧室冰柜 — 台 2 冰箱 — 台 7 保鲜柜 — 台 3 海鲜蒸柜 — 台 1 热水器 — 台 1 进风机 — 台 1 排风机 — 台 1 灶台风机 — 台 3 微波炉 — 台 2 制冰机 — 台 1 (3)主要能源及原材料消耗 建设项目主要能源消耗情况如表2所示，主要食品消耗情况见表3。 表2 主要能源消耗情况 名称 单位 消耗量 电 万Kw.h/a 22.5 水 t/a 800 醇基燃料 t/a 3 表3 主要食品消耗情况 序号 名称 用量 1 啤酒 4万瓶/a 2 红酒 500瓶/a 3 干果 100kg/a 4 袋装食品 1.1万袋/a (4)生产制度和人员编制 建设项目全年营业350天，每天营业时间为12小时，由上午12:00-午夜0:00。本项目有经理、业务员及服务员共计50人。 (5)公共设施 ①供水：自来水管网。 ②排水：生活污水进入化粪池处理后排入市政排水管网，最后进入沈阳市“沈水湾”污水处理厂。 ③采暖：由市政供暖提供。 ④制冷：通过中央空调提供。 ⑤供电：由沈阳市沈河区电业局提供。 ⑥食堂：本项目餐厅厨房，位置在一楼，用来对员工和客人提供餐饮服务，主要为炒菜，炒面等。厨房共3个灶头，所用燃料为醇基燃料（甲醇）。醇基燃料是以液体或者固体形式存在的，它也是一种生物质能，和核能、太阳能、风力能、水力能一样，是各国政府目前大力推广的环保洁净能源。由于醇基燃料的性质比较特殊，要存储在通气避光，特别要防止阳光直射，远离厨房高温地区，并且要放上“危险品”字样。不能用铁桶存储，因为铁与甲醇会发生反应，会腐蚀铁桶，因而要用塑料桶存储。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目原为沈阳市规划和国土局办公楼，只是在其基础之上进行装修，并无改动其它，原址无其它环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

1．气象条件 沈阳市地处中纬度北温带季风型半湿润大陆性气候区。年平均气温8.1℃；采暖期平均气温-5.2℃，其中1月份平均气温最低（-11.3℃）;非采暖期平均气温17.7℃,七月份平均气温最高（24.1℃）。年降水量680.4mm，多集中在7、8两月，并以7月份的平均降水量为最大（168.4mm）。采暖期各月平均降水量逐渐减少并以1月份为最少（7.0mm）。 年平均气压1011.2hPa；采暖期平均气压1019.1 hPa；1月份平均气压最高1021.2 hPa；非采暖期平均气压1005.5 hPa，其中7月份平均气压最低998.9 hPa.。 年平均相对湿度63.0%，采暖期平均相对湿度较小57.8%，并以3、4月份最小52.0%；非采暖期平均相对湿度66.6%，并以7、8月份为最大78.0%。 全年主导风向为S风，频率为12.0%，次导风向为SSW风，频率为11.0%。采暖期主导风向为N，频率为13.0%，次导风向为S，频率为10.0%；非采暖期主导风向为S，频率为14.4%，次导风向为SSW，频率为12.9%。年平均风速3.30m/s，采暖期平均风速3.28m/s；非采暖期平均风速3.27m/s。其中4月份平均风速最大（4.40m/s），8月份平均风速最小（2.60m/s）。如图1 图1 项目所在地区风向频率（%）玫瑰图（累年值） 2．地质条件 地表为浑河冲洪积层所履盖，由上而下分别为： ① 杂填土：埋深1.4~2.7m； ② 素填土：层低深3.0~4.5m，该层层低微300~400mm厚分之粘土； ③ 中砂：层低埋深2.7~4.1m，局部层底边层粗砂； ④ 砾砂：层低埋深5.4~6.5m； ⑤ 圆砾、卵石：密实，最大控制深度15.5m。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 本建设项目位于沈阳市沈河区万柳塘路107甲号，东北方30米处为居民楼，西北方为万柳塘路，东南方为雅悦酒店，西南方65米处为加油站。建设项目地理位置见附图1，周边情况详见附图2。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) (1) 环境空气质量现状 收集沈阳市环境中心监测站于2014年12月15、16日对该项目的区域环境空气质量的监测数据，结果详见表4，监测点位与项目位置关系详见附图4。 表4 项目所在地区大气环境质量状况 单位：mg/m³ 监测点 PM10 SO2 NO2 日均值 日均值 日均值 建设项目 0.062 0.059 0.069 (GB3095-2012)二级标准 0.15 0.15 0.08 达标情况 达标 达标 达标 (2) 环境噪声现状 沈阳环境科学研究院于2015年4月14日10点和22点对本项目四周声环境质量进行现场监测，监测点位见附图1，监测结果见表5。 表5 噪声监测结果 单位:dB(A) 监测点为 昼 夜 东 西 南 北 东 西 南 北 Leq 49.6 65.3 48.2 49.3 38.5 49.2 39.1 37.6 （GB3096-2008）1 类 55 45 （GB3096-2008）4a类 70 55 由表5可见，本建设项目，西侧环境噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其余三侧环境噪声值满足(GB3096-2008)1类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 保护建设项目周围居民和周边环境不受本项目产生噪声污染。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气质量，执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； ⑵环境噪声，建设项目西侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余三侧执行1类标 准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | (1) 生活污水排放，执行《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2污水处理厂水质标准； (2)噪声排放，执行国家《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337－2008) ，西侧执行4a类标准，其余三侧执行1类标准； (3)餐饮油烟，执行《饮食业油烟排放标准》（GWPB5-2000）标准； (4)生活垃圾等固废执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-08）标准 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目建成后需要进行污染物总量控制的指标有： CODcr： 0.4t/a NH3-N：0.037 t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本建设项目顾客在店过程及接待顾客过程中的排污节点详见图2。

主要污染工序： (1)本项目大堂播放音乐和包房内顾客演唱娱乐时，以及通风系统风机产生噪声； (2)顾客食用零食等食品后产生的生活垃圾及包装物(酒瓶、饮料瓶等)； (3)员工及顾客产生的生活垃圾和生活污水。 (4)食堂所产生的油烟、餐饮垃圾及废油脂。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 （1.05t/a） | 油烟 | 15mg/ m³ 0. 15t/a | 2.2mg/m³ 0.023t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （1575t/a） 餐饮废水 （350t/a） | CODcr NH3-N SS CODcr NH3-N SS LAS 动植物油 | 300mg/L, 0.47t/a 30mg/L,0.05t/a 200mg/L,0.31t/a 300mg/L, 0.1t/a 30mg/L,0.01t/a 200mg/L,0.07t/a 12mg/L,0.0042t/a 40mg/L,0.0014t/a | 210mg/L,0.33t/a 21mg/L, 0.03t/a 140mg/L, 0.2t/a 210mg/L,0.07t/a 21mg/L, 0.007t/a 140mg/L, 0.05t/a 8.4mg/L,0.003t/a 30mg/L,0.001t/a |
| 固 体 废 物 | 员工生活及顾客餐饮 | 生活垃圾 废油脂 餐饮垃圾 | 72t/a 0.1t/a 2t/a | 72t/a 0.1t/a 2t/a |
|  |  | 饮料瓶 | 8.5t/a | 8.5t/a |
| 噪 声 | 顾客娱乐及大厅播放音乐时，包房通风时风机系统产生噪声，包房内最高噪声值可达105dB |
| 其 他 | — |
| 主要生态影响(不够时可附另页) — |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 建设项目所在建筑已投入试生产，故本报告施工期环境影响评价从略。

营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 本建设项目的废水来源主要为食堂油烟，该项目灶头数为3个，根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准中对饮食业单位规模的划分，此项目属于中型规模。使用燃料为醇基燃料，醇基燃料的生成物为水和二氧化碳，它也是一种生物质能，和核能、太阳能、风力能、水力能一样，是各国政府目前大力推广的环保洁净能源。餐饮油烟通过去除效率为不低于85%（按85%算）的油烟净化器处理后，项目油烟排放浓度为1.5 mg/m3，可达到排放标准（低于2mg/m3）；排放的油烟经油烟净化器处理后排放，对大气环境质量影响不大。 2. 水环境影响分析 本建设项目的废水来源主要为生活污水和餐饮废水。 本建设项目主要排水为顾客和员工产生的生活污水和食堂的餐饮废水，生活污水排放量为1575t/a，其中主要污染物排放量CODcr为0.33t/a，NH3-N为0.03t/a；餐饮废水排放量为350t/a，其中主要污染物排放量CODcr为0.07t/a，NH3-N为0.007t/a均排入化粪池；建设项目生活污水和餐饮废水通过化粪池初步处理后，经市政下水管网排入“沈水湾”污水处理厂，排水满足污水厂进水水质要求（辽宁省污水综合排放标准(DB 21/1627-2008)表2）标准。 3．固体废物环境影响分析 本建设项目的固废来源主要为生活垃圾。 生活垃圾：生活垃圾以食品包装、纸张以及一些食品残余为主，如生活垃圾产生量按每名客人0.5kg、每名员工1kg/d计算，年产生垃圾量约为72t。餐饮垃圾产生量为2 t/a，交由有资质的定点单位统一处理；隔油装置等废油脂产生量约为0.1t/a，送有资质的定点单位回收利用，基本不会对周围环境产生有害影响。为防止垃圾中有机物质易腐败变质后释放出恶臭气体，滋生蚊蝇及细菌，给人群传染疾病，以及塑料包装等难降解垃圾对环境造成污染，必须对生活垃圾进行分类袋装后及时清运，送环卫部门统一无害化处理，以免污染环境。 本项目生活垃圾中还包括4万余只玻璃瓶(酒瓶)和5万余个塑料瓶，总重约8.5t，该种瓶类固废送相应回收部门进行再利用处理。 4．噪声环境影响分析 本建设项目的噪声来源主要为接待大厅播放音乐和包房内顾客演唱娱乐产生噪声。 本项目为餐饮娱乐类社会服务行业，日接待顾客300人左右。在运营过程中，噪声产生源主要为卡拉ok音响等设备，此类设备会发出很强的噪声，由于这类噪声频带宽、强度大，噪声穿透能力很强，且固体传声严重，故造成影响较大。为防止本项目产生噪声对周围环境造成破坏，进行以下分析和预测。 噪声预测采用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》的模式进行预测。预测模式如下： L2＝L1－20lg(r2/r1)-△L 式中：r1、r2—距离声源的距离，m； L1、L2—距离r1、r2处的声级，dB(A)； △L—围墙、房屋、树木等屏障对噪声的吸收值，dB(A)。 本项目位于万柳塘路107甲号原为沈阳市规划和国土局，现全部为KTV包房。本项目在装修阶段已采取了隔声措施，具体为：包房顶棚设双层棚，并在棚间加入隔音棉，包房墙壁贴吸音材料制成壁纸。经过现场监测可知，在70%包房使用情况下建筑墙外1m处，其噪声值在65dB(A)左右。因项目楼上无居民，周围最近居民位于30m外噪声经过衰减之后噪声值约为50dB(A)左右，居民楼的噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337－2008)标准。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 （1.05t/a） | 油烟 | 经净化效率为85%的厨房油烟净化器处理后，通过大厦烟道引至顶层的排放口集中排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 餐饮废水 生活污水 | CODcr NH3-N SS LAS 动植物油 CODcr NH3-N SS | 餐饮废水经过隔油池后与生活污水一起排入化粪池，再经市政排水管网排入沈阳市“沈水湾”污水处理厂集中处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 日常经营 | 生活垃圾 | 分类收集、无洒落封存，及时交市环卫部门统一处理 | 对周围环境造成影响不大 |
|  |  | 饮料瓶 | 分类收集(玻璃与塑料)，并定期送相关回收部门进行再利用处理 | 不会对环境造成影响 |
| 噪 声 | 为避免干扰周围小区内居民，应加强店内管理，并且做出相应的降低噪声、振动污染的防治措施，如安装音箱减振器与减振吊钩、梁柱及楼板增设减振阻尼层和隔声层、消防管道与下水管道增设阻尼层和隔声层等。通过采取一些列减振降噪措施后，使本项目排放噪声值不高于65dB(A)的情况下，不会对居民正常生活造成影响。 |
| 其 他 | — |
| 生态保护措施及预期效果 — |

结论与建议

1．环境质量现状 建设项目所在地PM10、SO2日均值均达到(GB3095-2012)二级标准。 本建设项目西侧环境噪声值满足《城市区域环境噪声标准》(GB3096-2008)4a类标准要求，其余三侧环境噪声值满足(GB3096-2008)1类标准要求。 2．环境影响分析结论与污染防治措施 (1)水环境影响分析结论与污染防治措施 生活污水排入化粪池；建设项目生活污水通过化粪池初步处理后，经市政下水管网排入“沈水湾”污水处理厂，排水满足污水厂进水水质要求（辽宁省污水综合排放标准(DB 21/1627-2008)）。 (2)固体废物环境影响分析结论与污染防治措施 生活垃圾预计以食品包装、纸张以及一些食品残余为主，年产生垃圾量约为72t。餐饮垃圾产生量为2 t/a，交由有资质的定点单位统一处理；隔油装置等废油脂产生量约为0.1t/a，送有资质的定点单位回收利用，基本不会对周围环境产生有害影响。为防止垃圾中有机物质易腐败变质后释放出恶臭气体，滋生蚊蝇及细菌，给人群传染疾病，以及塑料包装等难降解垃圾对环境造成污染，必须对生活垃圾进行分类袋装后及时清运，送环卫部门统一无害化处理，以免污染环境。 本项目生活垃圾中还包括4万余只玻璃瓶(酒瓶)和5万余个塑料瓶，总重约8.5t，该种瓶类固废应送相应回收部门进行再利用处理。 (3)噪声环境影响分析结论与污染防治措施 本项目在装修阶段已采取了隔声措施，具体为：包房顶棚设双层棚，并在棚间加入隔音棉，包房墙壁贴吸音材料制成壁纸。经过现场监测可知，在70%包房使用情况下建筑墙外1m处，其噪声值在65dB(A)左右。因项目楼上无居民，周围最近居民位于30m外噪声经过衰减之后噪声值约为50dB(A)左右，居民楼的噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337－2008)标准。 3．总量控制 本项目运营后总量控制指标有： CODcr：0.4 t/a NH3-N：0.037 t/a 4．环保投资估算 本项目环保投资估算见表6。 表 6 环保投资估算 单位：万元 序号 环保投资项目 投资额 1 减振设施 5 2 降噪设施 23 3 油烟净化装置 2 隔油池、化粪池 3 3 固废收集装置 0.5 总计 33.5 从表6可见，该项目的环保投资估算为33.5万元，占总投资额100万元的33.5%。 5、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》(2011年本)中相关规定要求，建设项目不在产业政策中限制类、淘汰类项目之列；根据《辽宁省产业发展指导目录》（2008年本）中相关规定要求，建设项目不在限制类、淘汰类项目之列，符合产业政策要求。 6、竣工验收 本项目竣工验收见表7。 表7 工程环保设施及“三同时”验收一览表 项目 污染源 环保设施 效果 进 度 废 气 治 理 食堂 油烟净化装置 符合环保要求 与主体工程同时验收 废水治理 生活污水 化粪池防渗防漏 符合环保要求 与主体工程同时验收 噪声治理 音响功放 消声、隔声、减震等综合处理措施 符合环保要求 与主体工程同时验收 固体废物 生活垃圾 由环卫部门统一清运处理 符合环保要求 与主体工程同时验收 7．结论 综上所述，沈阳市世海KTV商务酒店选址于万柳塘路107甲号，因全部为KTV包房,所以只要认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议，加强环境管理和环境规划，其噪声、废水、固废等对周围环境影响可以降低到最低程度。尤其在保证对本项目所在建筑的周围居民和周边环境不受本项目产生噪声影响，并且从环境保护角度分析，保证各种污染物不对周围环境造成影响的前提下，可以实施建设。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 、 公章 经办人： 年 月 日 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 (应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目四邻情况示意图 附图3 项目平面布置示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

顾客离开

固废

演唱娱乐

餐饮

噪声

确定包房

前台接待

噪声

大堂音乐

图2. 建设项目生产工艺流程图