建设项目基本情况

| 项目名称 | 沈阳金科瑞博材料技术有限责任公司搬迁项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沈阳金科瑞博材料技术有限责任公司 |
| 法人代表 | 刘兰英 | 联系人 | 刘兰英 |
| 通讯地址 | 沈阳市浑南新区高迎路8-4号 |
| 联系电话 | 13032422608 | 传 真 | / | 邮政编码 | 110000 |
| 建设地点 | 沈阳市浑南新区高迎路8-4号 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□搬迁√ | 行业类别 及代码 | 制造业 |
| 占地面积 (平方米) | 160 | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 （万元） | 15 | 其中：环保投资(万元) | 0.8 | 环保投资占总投资比例 | 5.3% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | —— |
| 工程内容及规模: 1.项目内容及规模 沈阳金科瑞博材料技术有限责任公司原位于沈阳市东陵区浑河堡镇后榆树台村，主要是利用金属钛材制造钛电极，年产量为1.6t。现迁址至沈阳市浑南新区高迎路8-4号，占地面积160m2，建筑面积160m2，总投资15万元，主要是利用金属钛材制造（铱钽涂层）钛电极，年产量约为0.8t。 2. 项目能源消耗情况 建设单位能源消耗情况见表1。 表1 建设单位能源消耗情况 序号 名称 单位 消耗量 1 水 t/a 172 2 电 kwh/a 6400 |
| 3. 项目原材料消耗情况 建设项目原材料消耗情况见表2。 表2 主要耗材消耗情况 名称 单位 消耗量 规格 备注 钛材（钛板、钛管、钛丝、钛网） t/a 0.8 镁砂、白云石等，属碱性 原料库 正丁醇 ml/a 2500 （50瓶） 一种无色、有酒气味的液体，置于500ml/瓶的棕色玻璃瓶 原料库 氯铱酸溶液 ml/a 300 （6瓶） 棕红褐色溶液，置于500ml/瓶的聚乙烯瓶。 原料库 五氯化钽丁醇 ml/a 250 (5瓶) 白色或淡黄色液体，置于500ml/瓶的聚乙烯瓶。 原料库 焊丝 kg/a 15 —— —— 活性炭 kg/a 20 —— —— 理化性质： 正丁醇：分子式C4H10O；CH3(CH2)3OH，分子量74.12，微溶于水，溶于乙醇、醚等多数有机溶剂，性质稳定，无色透明液体，有酒精气味，让人反胃，属易燃液体，低毒，人吸入303×mg/ m3×10年，粘膜刺激，嗅觉减退；人吸入606mg/m3×10年，红细胞数减少，偶见眼刺激症状；人吸入150～780mg/ m3×10年，眼有灼痛感，全身不适，角膜炎。 氯铱酸溶液：分子式Cl4Ir.2ClH，分子量406.95，铱含量≥35%，其中含量Ir+4大于98%，原始铱粉纯度大于99.95%，稀盐酸溶解试验表明无肉眼可见不溶物。棕红褐色溶液，易吸潮、溶于水、盐酸、醇类，受强热失去结晶水而分解，分析纯。聚乙烯瓶包装500ml/瓶。 五氯化钽丁醇：为白色或淡黄色液体，分子结构Ta（OC4H9）5，TaCl5含量为200±1g/L，比重为0.96-0.98g/CM3。本品有较强的挥发性，遇潮湿空气或水及各种水溶液时水解并产生白色沉淀，沸点180±20℃。 4. 建设单位生产设备情况见表3。 表3 建设单位主要生产设备明细表 名称 单位 数量 备注 低温炉 台 1 电阻丝炉 高温炉 台 1 电阻丝炉 电焊机 台 2 氩弧焊机 裁板机 台 1 型号：JB-4 钻床 台 2 —— 5. 劳动定员及生产制度 本项目生产人员10人，工作时间为120d/a，不提供食宿。 6. 公用设施 供水：市政管网统一供水； 排水：经化粪池处理后，排入市政排水系统进入沈阳浑南产业区污水处理厂处理； 沈阳市浑南新区产业区污水处理厂地处沈阳市中心城区南部，浑南新区产业区内，污水处理厂占地面积2.54公顷（含污、雨水泵站内现有建筑0.21公顷），处理规模为2万吨/日，负责处理浑南新区产业区污水，雨水泵站收集的产业区污水。处理后的污水排入附近的白塔堡河内，为浑南新区环境保护项目之一。其污水处理量可以满足本项目需求。 供暖：无需供暖； 供电：由市政统一供给。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为搬迁项目，原厂项目《沈阳金科瑞材料技术有限责任公司建设项目》环保审批于2004年1月13日经沈阳市浑南新区环境保护局审批通过。 本厂原有项目污染情况及主要环境问题如下： 一、项目原有情况 项目投资20万，位于沈阳市东陵区浑河堡镇后榆树台村，主要是利用金属钛材制造钛电极，年产量为1.6t。 原料、能源消耗及生产设备情况见表4、5、6。 表4 主要原料 序号 名称 单位 消耗量 1 钛材（钛板、钛管、钛丝、钛网） t/a 2 2 焊丝 kg/a 30 3 三氯化钌 kg/a 8 4 氯铱酸 kg/a 5 5 氯铂酸 kg/a 5 6 氩气 kg/a 0.24 表5 主要能源 1 水（生产和生活用水、蒸馏水） t/a 1888 2 电 万kwh/a 43.2 表6 生产设备情况 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 干燥炉 台 1 电阻丝炉 2 烧结炉 台 1 电阻丝炉 3 手动剪切器 台 1 型号：JB-4 4 型材切割器 台 1 型号：3G-HV-400 5 电焊机 台 1 氩弧焊机 6 无齿锯 台 1 —— 二、项目原有工艺 项目原有污染情况 项目原有设备工艺产生的污染物主要为废水、噪声、固体废物。其污染物排放情况、处理方法及排放去向见表7。 表7 原有污染物排放情况和处置方式 序号 类型 污染物 名称 来源 排放量 处理方式及排放去向 1 大 气 污 染 物 烟尘 焊接 0.09kg/h 采用移动式布袋收尘器处理 粉尘 切割、修磨 0.56kg/h HCl Cl2 烧结 0.00005kg/h 0.0002kg/h 经旋流板吸收塔处理后，再经过25m高的排气筒排放 2 水 污 染 物 流水 冲洗 SS 生产过程 0.53 t/a 经后榆树台村排水管网最终排入浑河 3 生活 污水 CODcr 职工生活 0.42 t/a 4 NH3-N 0.02 t/a 5 蒸馏水 SS 生产过程 0.0002 t/a 6 固 体 废 物 边角废料 钛渣屑 下料 钻孔 修磨 0.37 t/a 外售 7 8 9 生活垃圾 职工生活 2.16 t/a 统一送环卫部门无害化处理 10 噪声 噪声 设备运行 厂界满足2类标准 所有设备设置在厂房内 设置隔声、减振装置。 注：原有污染物中会产生HCl和Cl2，因为氯铂酸在湿空气中在湿空气中潮解，在110℃时即部分分解，在150℃时开始生成金属铂，灼烧则生成海绵铂。反应方程式： （H3O)2PtCl6·n H2O<-->PtCl4 + 2 HCl + (n + 2)H2O PtCl4 <--> PtCl2 + Cl2 遗留的污染问题： 本项目的污水未经处理直接排入浑河，不符合环保要求。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： 气象条件 沈阳市地处中纬度北温带季风型半湿润大陆性气候区，四季分明，主要特征是冬季寒冷干燥漫长，夏天雨热同季，温差较大，春秋两季气温变化迅速，持续时间短。年平均气温6.2～9.7℃；其中1月份平均气温最低，日最低气温为-31℃，7月份平均气温最高，日最高气温在30℃以上。采暖期平均气温-5.2℃，非采暖期平均气温17.7℃。 全年降水量600～800毫米，多集中在7、8两月，平均降水量以7月份为最大，以1月份为最少。 年平均气压1011.2hPa；采暖期平均气压1019.1 hPa；1月份平均气压最高1021.2 hPa；非采暖期平均气压1005.5 hPa，其中7月份平均气压最低998.9 hPa.。 年平均相对湿度63.0%，采暖期平均相对湿度较小57.8%，并以3、4月份最小52.0%；非采暖期平均相对湿度66.6%，并以7、8月份为最大78.0%。 全年主导风向为S风，频率为29.9%。采暖期主导风向为N，频率为30.2%；非采暖期主导风向为S，频率为35.6%。年平均风速2.9m/s，采暖期平均风速2.8m/s；非采暖期平均风速2.9m/s。其中4月份平均风速最大（3.8m/s），8月份平均风速最小（2.4m/s）。见图1。 图1 项目所在地区风向频率(%)玫瑰图(累年值) 地质条件 地表为浑河冲洪积层所履盖，由上而下分别为： ① 杂填土：埋深1.4~2.7m； ② 素填土：层低深3.0~4.5m，该层层低微300~400mm厚分之粘土； ③ 中砂：层低埋深2.7~4.1m，局部层底边层粗砂； ④ 砾砂：层低埋深5.4~6.5m； ⑤ 圆砾、卵石：密实，最大控制深度15.5m。 水文条件 浑河发源于辽宁省清原县长白山支脉的滚马岭，流经清原县、抚顺市、沈阳市、海城市与太子河汇合后形成大辽河，于营口市入渤海。浑河全长415km，流域面积为1148km2。浑河在上游接纳抚顺市的城市污水后，于沈阳市东陵区晓仁镜村入沈阳境内，流经东陵区、市区南部、于洪区、辽中县，浑河沈阳段长172.6km，主要支流有汪家河、满堂河、杨官河、白塔堡河、蒲河等天然河及细河、南运河、新开河等人工河渠。浑河受大伙房水库放流影响，每年4～9月大伙房水库放水，平均流量7～10m3/s。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 建设项目位于沈阳市浑南新区高迎路8-4号，沈阳液压件制造有限公司院内，租用该公司的厂房。项目北侧为液压件机加厂房，南侧为办公楼，西侧是设备库，东侧隔高斯街为隆达集团。 地理位置详见附图1，平面布置示意图详见附图2，四邻情况详见附图3，规划图详见附图4。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 收集沈阳市环境保护局东陵分局环境监测站于2014年3月6日、7日在该地区的环境空气质量监测数值，监测结果见表8。 表8 项目所在地区大气环境质量状况 单位：mg/m3 监测点 PM10 SO2 NO2 日均值 日均值 日均值 建设项目 0.132 | 0.059 0.0585 (GB3095-2012)二级 0.15 0.15 0.08 由表5可见，PM10、SO2、NO2日平均值均满足国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中24小时平均二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 建设项目餐饮废水经隔油池后与生活污水经化粪池处理后，排入市政排水系统进入沈阳浑南新区上夹河污水处理厂处理。由于排水不直接进入地表水，故本项目地表水环境质量现状评价从略。 3、环境噪声现状 沈阳环境科学研究院于2015年3月6日、7日在厂址四周厂界外1m处进行环境噪声监测，其监测结果见表9。 表9 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位 时段 东北 西北 东南 西南 声级dB(A) 昼间 51.4 50.7 51.7 51.8 夜间 42.5 42.1 43.8 43.5 （GB3096-2008）2类 60/50dB 由表9可见，建设项目所在地区声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： ⑴ 保护建设项目所在地区声环境质量达（GB3096-2008）2类标准； ⑵ 保护建设项目所在地区环境空气质量达(GB3095-2012)二级标准。 |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴ 环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级； ⑵ 环境噪声执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴大气污染物排放执行国家《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级标准； ⑵ 生活污水排放，执行《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)表2标准； ⑶ 噪声排放，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； ⑷ 固体废物排放，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001 ）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目建成后需要进行污染物总量控制的指标： CODcr：0.00357t/a； NH3-N：0.000571t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 工艺说明：采购钛材，然后按照图纸加工（需要切割板材、钻孔），接着氩弧焊焊接成型，进行简单的修磨，外委喷砂处理后，用水枪冲洗钛板表面，接着人工涂刷贵金属氯盐（氯盐配置：将氯铱酸、五氯化钽丁醇溶液和正丁醇按比例混合），然后放入低温炉中加热150℃，使溶剂挥发，然后再用高温炉烧结（400℃~500℃）使盐类分解、氧化，得到氧化物涂层，这样循环反复10~20遍，然后产品进行检查，最后包装入库。 化学反应：氯铱酸、五氯化钽丁醇溶液和钛板反应生成三氯化钛、附着在钛板上的氯化物和二氧化钛，反应过程无气体产生；正丁醇不发生反应，只起到稀释的作用，最后全部挥发。 H2IrCl6+2TaCl5+5Ti+18O2====IrO2+Ta2O5+4Ti(ClO4)4+TiO2+H2O 主要污染工序： 营运期排污节点 1、废气 本项目废气主要是焊接烟尘、切割和修磨过程中产生的粉尘、表面处理车间产生的有机废气。 2、废水 本项目废水主要为职工日常生活产生的生活污水和水枪冲洗产生的生产废水。 3、固体废弃物 本项目固体废物分为职工日常生活产生的生活垃圾，下料、切割、修磨过程中产生的边角废料和钛渣屑、气体处理过程产生的废活性炭和配置溶液过程产生的废化学溶剂瓶。 4、噪声 本项目的噪声主要为电焊机、裁板机和钻床等设备运行过程中产生的噪声。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 烟尘 | 4.2mg/m3，78.345g/a | 4.2mg/m3，78.345g/a |
|  | 切割、修磨 | 粉尘 | 1.1mg/m3，0.024kg/h | 1.1mg/m3，0.024kg/h |
|  | 表面处理车间 | 有机废气 | 70.3mg/m3，0.00211kg/h | 7.03g/m3，0.00021kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （71.4t/a） | CODcr NH3-N SS | 300mg/L，0.0214 t/a 30mg/L， 0.00214t/a 200mg/L，0.0143t/a | 210mg/l， 0.015/a 21mg/l， 0.0015t/a 140mg/l，0.001t/a |
|  | 冲洗废水 （100t/a） | SS | 200mg/L，0.02t/a | 200mg/L，0.02t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1t/a | 1t/a |
|  | 下料 切割 修磨 | 边角料 钛渣屑 | 0.2 kg/a | 0.2 kg/a |
|  | 气体处理 | 废活性炭 | 20kg/a | 20kg/a |
|  | 配置溶液过程 | 废化学溶剂瓶 | 61瓶/a | 61瓶/a |
| 噪 声 | 厂房内噪声主要为电焊机、裁板机和钻床等设备噪声一般为75-85dB。 |
| 其 他 | —— |
| 主要生态影响(不够时可附另页) —— |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析: 本项目现已建成，无施工期环境影响。

营运期环境影响分析: 1、环境空气影响分析 1）焊烟 本项目焊丝使用量为15kg/a，根据有关资料推荐的经验排放系数，每公斤焊丝产生5.223g烟尘，则该项目的焊接烟尘产生量为78.345g/a。按照每天焊接3h计，排放速率为26.115g/h。由于焊接烟尘产生量少且间歇排放，经轮流风机引至车间外排放， 预测由厂房扩建到厂界处排放浓度为0.2mg/m3，满足国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求（无组织排放浓度限值1.0mg/m3），不会对环境产生影响。 2）粉尘 切割和修磨过程中仅会产生微量的粉尘，大部分粉尘会以沉降的方式散落在地，只有少部分散落在空中，地面上的粉尘定期清理，漂浮在空中的粉尘经高处轮流风机引至车间外排放，不会对环境产生影响。 3）有机废气 在表面处理车间，由于正丁醇不发生反应，只起到稀释的作用，最后全部挥发，因此会产生正丁醇有机废气。正丁醇的用量为0.025 m3/a，生产制度是120 d/a，每天8h，则正丁醇的排放量为0.00211kg/h，表面处理车间是30 m3，则产生浓度为70.3mg/ m3，项目在表面处理车间上方设置集气罩，收集后经过吸附装置（活性炭）吸附，吸附效率达90%，后经15m高的排气筒排放，参照国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃最高允许排放浓度150mg/m3，最高允许排放速率12kg/h，不会对环境产生影响。 2、水环境影响分析 建设项目废水主要为生活污水和水枪冲洗产生的生产废水。 本项目职工办公用水为70L/人·d，（按10人，120天/a计），总用水量为84t/a，生活污水产生量按年用水量的85%计，算得产生量为71.4t/a；水枪冲洗水主要为SS，排放量约为100t/a，与生活污水排入市政排水系统进入沈阳浑南产业区污水处理厂，不会对周围水环境产生影响。 按照污水厂出水的CODcr浓度为50 mg/L，NH3-N的浓度为8 mg/L计算，CODcr的排放总量为0.00357t/a，NH3-N的排放总量为0.000571 t/a。 3、固体废物环境影响分析 本项目固体废物分为职工日常生活产生的生活垃圾1t/a，下料、切割、修磨过程中产生的边角废料和钛渣屑为0.2kg/a、气体处理过程产生的废活性炭20kg/a（每两个月更换一次）和配置溶液过程产生的废化学溶剂瓶61瓶/a。 生活垃圾统一收集后送往环卫部门处理，下料、切割、修磨过程中产生的边角废料和钛渣屑外售，粉尘作为一般工业固废进行处理，废活性炭和废化学溶剂瓶交由有资质的单位进行处理。 4．噪声环境影响分析 本项目的噪声主要为电焊机、裁板机和钻床等设备运行过程中产生的噪声，源强一般为75-85dB。本项目周围均是工业企业无居民分布，并且本项目夜间不生产，设备全部布置在车间内，注意生产时将门窗关闭，设备基础应加装减振垫，噪声源强高的设备间墙壁附吸声棉，再经墙壁隔音、距离衰减及绿化吸收净化后，对周围环境影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 烟尘 | 利用轴流风机进行车间 的机械排风 | 达标 排放 |
|  | 表面处理车间 | 有机废气 | 安装集气罩，经活性炭去除后由房顶15m高的排气筒排放 | 达标 排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （71.4t/a） | CODcr NH3-N SS | 排入市政排水系统进入沈阳浑南产业区污水处理厂处理 | 不会对周围 环境造成影响 |
|  | 冲洗废水 （100t/a） | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一清运 | 不会对周围 环境造成影响 |
|  | 下料 切割 修磨 | 边角料 钛渣屑 | 外售 |  |
|  | 切割、修磨 | 粉尘 | 按照一般工业固废处理 |  |
|  | 气体处理 | 废活性炭 | 交由有资质的单位进行处理 |  |
|  | 配置溶液过程 | 废化学溶剂瓶 |  |  |
| 噪 声 | 营运期噪声源均布置在车间内，给设备加减振垫、车间墙壁附吸声棉等，再经厂房隔声和距离衰减，到达厂界四周噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 其 他 | —— |
| 主要生态影响(不够时可附另页) —— |

结论与建议

1. 环境质量现状 ⑴建设项目所在地区常规监测项目PM10、SO2、NO2的日均监测值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 ⑵建设项目所在地区声环境质量状况满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 2. 污染防治措施及环境影响 ⑴大气环境影响分析及防治措施 1）焊烟 本项目对焊接设备产生的焊接烟尘产生量少且间歇排放，经轮流风机引至车间外排放，预测由厂房扩建到厂界处排放浓度为0.2mg/m3，满足国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求（无组织排放浓度限值1.0mg/m3），不会对环境产生影响。 2）粉尘 切割和修磨过程中仅会产生微量的粉尘，大部分粉尘会以沉降的方式散落在地，只有少部分散落在空中，地面上的粉尘定期清理，漂浮在空中的粉尘经高处轮流风机引至车间外排放，不会对环境产生影响。 3）有机废气 在表面处理车间会产生正丁醇有机废气。在表面处理车间上方设置集气罩，收集后经过吸附装置（活性炭）吸附，吸附效率达90%，后经15m高的排气筒排放，不会对环境产生影响。 ⑵水环境影响分析及防治措施 建设项目废水主要为生活污水和水枪冲洗产生的生产废水。经化粪池后排入市政排水系统进入沈阳浑南产业区污水处理厂，不会对周围水环境产生影响。 ⑶固体废物环境影响分析及防治措施 生活垃圾统一收集后送往环卫部门处理，下料、切割、修磨过程中产生的边角废料和钛渣屑外售，粉尘作为一般工业固废进行处理，废活性炭和废化学溶剂瓶交由有资质的单位进行处理。 ⑷噪声环境影响分析及防治措施 项目电焊机、裁板机和钻床等产生的噪声源强一般为75-85dB。设备全部布置在车间内，注意生产时将门窗关闭，设备基础应加装减振垫，再经墙壁隔音、距离衰减后，对周围环境影响较小。 3. 污染负荷 ⑴ 建设项目产生的废气主要为焊烟：78.345g/a，有机废气：0.00211kg/h； ⑵ 建设项目产生废水主要为CODcr：0.0214t/a，NH3-N：0.00214t/a，SS：0.0343 t/a； ⑶ 建设项目产生的固体废弃物主要为职工日常生活产生的生活垃圾1t/a，下料、切割、修磨过程中产生的边角废料和钛渣屑为0.2kg/a、气体处理过程产生的废活性炭20kg/a（每两个月更换一次）和配置溶液过程产生的废化学溶剂瓶61瓶/a。 4. 环保投资估算 项目环保投资为0.8万元，占本次项目总投资额15万元的5.3%，详见表10。 表10 环保投资估算 单位：万元 序号 环保投资项目 投资额 1 减震、消声装置 0.1 2 集气罩 0.5 3 活性炭 0.2 总计 0.8 5. 项目竣工验收一览表 表11 本项目环保措施及“三同时”验收一览表 项目 污染因子 环保设施 效果 进 度 废气治理 焊烟、粉尘、 有机废气 排放装置 达标排放 与主体工程同时验收 废水治理 CODcr、NH3-N、SS 化粪池 符合环保要求 固废治理 边角废料和钛渣屑、废活性炭、生活垃圾 固废贮存措施 符合环保要求 噪声治理 设备噪声 选用低噪设备、减振基础、建筑隔声 厂界达标 6. 项目建设的环境可行性 （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》(2011年)中相关规定要求，建设项目不属于产业政策中限制类、淘汰类项目；根据《辽宁省产业发展指导目录》（2008年本）中相关规定要求，建设项目不在限制类、淘汰类项目之列，符合产业政策要求。 （2）项目选址与规划相符性 本项目位于沈阳浑南新区总体发展规划中的科技产业用地，用地类型与项目相符。具体见附图4。 7. 可行性结论 综上所述，建设项目只要认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议，加强环境管理，其噪声、废水、废气、固废等对周围环境影响可以降低到最低程度。从环境保护角度分析，该建设项目在拟选址运营可行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 (应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

外购钛材

切割下料

钻 孔

焊 接

修 磨

喷砂处理

烟 尘

（外委）

噪声、粉尘、

固废

噪声、粉尘、

固废

噪声、粉尘、

固废

（表面处理车间）

电热干燥

电热烧结

产品检查

包 装

废水

入库待售

流水冲洗

人工涂刷贵金属氯盐

蒸馏水浸洗

自然冷却

高温

废水

噪声、粉尘、

固废

烟 尘

噪声、粉尘、

固废

噪声、粉尘、

固废

入库待售

产品检查

包 装

高温炉烧结

低温炉烘干

人工涂刷贵金属氯盐

水枪冲洗

（外委）

修 磨

喷砂处理

焊 接

钻 孔

切割下料

外购钛材