建设项目环境影响报告表

(试  行)

项目名称：沈阳海思科医药产业园一期项目

建设单位(盖章)： 沈阳海思科制药有限公司

编制日期:2014年12月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称―指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点―指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别―按国标填写。

4. 总投资―指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标―指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议―给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见―由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见―由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

项目名称：沈阳海思科医药产业园一期项目

委托单位：沈阳海思科制药有限公司

文件类型：环境影响报告表

评价单位: 沈阳环境科学研究院（公章）

法定代表人：

项目负责人：            证书编号：A15040070600

报告编写人员名单

| 姓 名 | 证 书 编 号 | 负 责 篇 章 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 田蔺 | A15040060 | 项目概况、工程分析等 |  |
| 张增磊 | A15040049 | 环境影响分析等 |  |

部门负责人：

技术负责人：

技术审定人：

建设项目基本情况

| 项目名称 | 沈阳海思科医药产业园一期项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沈阳海思科制药有限公司 |
| 法人代表 | 梁勇 | 联 系 人 | 尹学莉 |
| 通讯地址 | 沈阳市东陵区文溯街19-3号203-8-1 |
| 联系电话 | 0429-5693830 | 传 真 | — | 邮政编码 | 110000 |
| 建设地点 | 浑南区GN-MT-02-12地块 |
| 立项审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 新建√改扩建 技改 | 行业类别 | C27医药制造业 |
| 占地面积 (平方米) | 99148.19m2 | 绿化面积 (平方米) | 22.1% |
| 总投资 （万元） | 73070.16 | 其中：环保投资(万元) | 300 | 环保投资占 总投资比例 | 0.41% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模: ⑴项目由来 沈阳海思科制药有限公司成立于2015年2月，拟定建设于浑南区GN-MT-02-12地块。是西藏海思科药业集团全资子公司，由西藏海思科药业集团股份有限公司出资5000万元组建。西藏海思科药业集团是一家集新药研发、药品生产及销售为一体的民营高新技术医药企业。集团由一家新药研发中心、两家制药厂、两家医药销售公司构成，2014年销售额已达10亿元人民币。公司的目标是通过不断创新的产品和服务，致力于提高人民的健康水平和生活质量。 沈阳海思科制药有限公司将集新产品的开发和生产为一体，并依靠集团的强大研发队伍、借助两家生产企业（辽宁海思科制药有限公司、四川海思科制药有限公司）、依托集团旗下两家医药销售公司的销售网络，不断开发新药，把好药品质量，承诺将真诚地把最安全、最有效的药品提供给患者；同时高度重视和全国各省份代理商的密切伙伴关系，为建立一个互为支撑、共同发展、互利双赢、长久稳定的营销大联盟而不断努力。 该项目生产规模主要包括：单室多层共挤输液袋800万袋/年，双室多层共挤输液袋300万袋/年，三室多层共挤输液袋450万袋/年，冻干粉针剂1850万支/年，玻璃瓶大输液3000万瓶/年，小容量注射剂（预灌封）1000万支/年，小容量注射剂（水针）1000万支/年。 ⑵项目规模及主要经营内容 沈阳海思科医药产业园一期项目总投资73070.16万元，该项目占地面积99148.19m2，建筑面积88758m2。建设项目主要构筑物一览表详见表1， 建设项目主要经济技术指标一览表详见表2，建设项目生产规模详见表3。 表1 建设项目主要构筑物一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 层数 1 综合楼 11350 6 2 质检研发楼 11884 4 3 综合制剂车间（一） 26148 3 4 综合制剂车间（二） 26316 3 5 原辅料仓库 9408 3 6 污水处理设备房；垃圾站 432 1 7 公用工程楼 2679 1 8 污水处理池 —— —— 9 三废水池/中水池/循环水池/消防水池 —— —— 10 门房 80 1 11 试剂库 461 12 其他 13 合计 88758 建设项目主要单体建筑物概况如下： ①综合楼 综合楼6层建筑，综合楼东侧一二层为食堂，供800人就餐，三~六层为宿舍和活动室；综合楼西侧为办公和会议室。 ②质检研发楼 质检研发楼4层，主要功能为总更、研发和质检；其中一层主要为留样区域和公用辅助区域，二层主要为综合制剂（一）、（二）车间及本楼的总人净区和部分质检区及相应辅助区，三层为质检中心，四层为研发中心（实验）。 ③综合制剂车间 综合制剂车间（一）和（二）建筑外形尺寸完全相同，综合制剂车间（一）包含玻瓶输液、预灌封、小容量注射剂、冻干、单室袋各一条线；综合制剂车间（二）包含三室袋2条线、双室袋1条线 ④原辅料仓库 原辅料仓库为3层钢筋混凝土框架结构，原辅料仓库通过架空连廊将综合制剂车间（一）和（二）连接起来，便于物流的运输。 ⑤公用工程楼 公用工程楼为1层建筑，包含泵房、变电室、冷冻站、锅炉房（燃气），钢筋混凝土框架结构，建筑耐火等级为二级。 表2 建设项目主要济技术指标一览表 序号 名称 指标 1 净用地面积 总面积99148.19m2 2 容积率 1.15 3 建筑密度 41.5% 4 绿地率 22.1% 5 总建筑占地面积 59224 6 总建筑面积 88758 7 机动车停车位 100 表3 建设项目生产规模 序号 产品名称或剂型 单位 年产量(万) 备注 一 综合制剂车间（一） 1 冻干粉针剂 （1） 注射用复方维生素（3） 万支 1800 10 ml/支 （2） 注射用醋酸卡泊芬净 万支 50 10 ml/支 （3） 注射用右旋兰索拉唑 万支 （4） 注射用磷丙泊酚钠 万支 （5） 注射用埃索美拉唑钠 万支 （6） 注射用埃索美拉唑钠 万支 2 小容量注射剂（非最终灭菌水针） （1） 复方维生素注射液（13） 万支 1000 5ml安瓿/支 3 小容量注射剂（预灌封） （1） 磺达肝癸钠注射液 万支 700 0.5ml/支 （2） 盐酸纳美芬注射液 万支 300 1 ml/支 （3） 盐酸帕洛诺司琼注射液 万支 700 5 ml/支 4 大输液（玻璃瓶） （1） 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) 万瓶 2000 200ml/瓶 （2） 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) 万瓶 500 400ml/瓶 （3） 精氨酸谷氨酸注射液 万瓶 500 200ml/瓶 （4） 复方氨基酸注射液（20AA） 万瓶 500 500ml/瓶 （5） 复方氨基酸注射液（18AA-IX） 万瓶 200ml/瓶 （6） 羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液 万瓶 250ml/瓶 5 大输液软袋（单室袋） （1） 精氨酸谷氨酸注射液 万袋 500 200ml/袋 （2） 复方氨基酸注射液(20AA) 万袋 300 500ml/袋 （3） 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) 万袋 500 400ml/袋 二 综合制剂车间（二） 1 大输液软袋（双室袋） （1） 氨基酸葡萄糖注射液 万袋 200 2*500ml/袋 （2） 氨基酸葡萄糖注射液（I） （3） 肠外营养注射液（25） 万袋 100 2*500ml/袋 2 大输液软袋（三室袋） （1） 10%脂肪乳（00）/5.5%氨基酸（15）/葡萄糖（20%）注射液 万袋 100 200/400/400 ml/袋 （2） 中长链脂肪乳/氨基酸（16）/葡萄糖（16%）注射液 万袋 150 250/500/500 ml/袋 （3） 脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液 万袋 200 255/300/855 ml/袋 主要产品用途： ①注射用复方维生素（3） 本品适用于各种原因引起的维生素缺乏症，如饮食摄入不足、消耗性疾病、孕产妇和哺乳期妇女等，以补充本品所含的维生素。 [包装规格] 4瓶/盒×150盒/箱。 [批准文号] 国药准字H20130041。 ②注射用醋酸卡泊芬净 本品适用于成人患者和儿童患者（三个月及三个月以上）：经验性治疗中性粒细胞减少、伴发热病人的可疑真菌感染；治疗对其它治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病。 ③磺达肝癸钠注射液 用于进行下肢重大骨科手术如髋关节骨折、重大膝关节手术或者髋关节置换术等患者，预防静脉血栓栓塞事件的发生。用于无指征进行紧急（＜120分钟）侵入性治疗(PCI)的不稳定性心绞痛或非ST段抬高心肌梗死(UA/NSTEMI)患者的治疗。用于使用溶栓或初始不接受其它形式再灌注治疗的ST段抬高心肌梗死患者的治疗。 ④复方氨基酸注射液 用于急、慢性肾功能不全患者出现低蛋白血症、低营养状态和手术前后的氨基酸补充。 ⑤精氨酸谷氨酸注射液 用于高血氨症，尤其适用于慢性肝病伴高血氨患者的治疗。 ⑥中长链脂肪乳/氨基酸（16）/葡萄糖（16%）注射液 本品用于不能或功能不全或禁忌经口/肠道摄取营养的患者，提供胃肠外营养日常所需的能量、必需脂肪酸、氨基酸、电解质。 ⑦脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液 本品用于不能或功能不全或被禁忌经口\肠道摄取营养的成人患者。 ⑶主要能源及原材料消耗 建设项目主要能源消耗情况见表4，建设项目综合制剂车间（一）及综合制剂车间（二）主要原材料消耗见表5~12。 表4 建设项目能源及原材料消耗表 能源类别 单位 用量 水 t/a 546000 电 万kwh/a 810 蒸汽 t/a 157500 天然气 万m3 2520.9 表5 冻干粉针剂主要原辅料消耗表 序号 名称 规格 单位 数量 来源及运输方式 1 维生素C 厂标 kg/a 3600 国内、汽车 2 维生素B1 厂标 kg/a 180 国内、汽车 3 核黄素（以核黄素磷酸钠的形式） 厂标 kg/a 90 国内、汽车 4 甘氨酸 厂标 kg/a 7200 国 、汽车 5 氢氧化钠 厂标 kg/a 288 国内、汽车 6 药用炭（767型针用活性炭） 厂标 kg/a 18.2 国内、汽车 7 醋酸卡泊芬净 （以C52H88N 0O15计） 厂标 kg/a 27.25 国内、汽车 8 乳酸 厂标 kg/a 2.5 国内、汽车 9 蔗糖 厂标 kg/a 39 国内、汽车 10 甘露醇 厂标 kg/a 26 国内、汽车 11 低硼硅玻璃管制10ml注射剂瓶 行业 万只/ a 1905.5 国内、汽车 12 注射用冷冻干燥用卤化丁基橡胶塞 行业 万只/ a 1887 国内、汽车 13 抗生素瓶用铝塑组合盖 行业 万只/ a 1850 国内、汽车 14 标签 行业 万张/ a 1850 国内、汽车 15 小盒 行 万个/ a 462.5 国内、汽车 16 说明书 行业 万张/ a 462.5 国内、汽车 17 塑料内托 行业 万个/ a 462.5 国内、汽车 18 纸箱 行业 个/ a 31500 国内、汽车 表6 小容量注射剂（非最终灭菌水针）主要原辅料消耗表 序号 名称 规格 单位 数量 来源及运输方式 1 叶酸 厂标 kg/a 1 5 国内、汽车 2 生物素 厂标 g/a 150 国内、汽车 3 维生素B12 厂标 g/a 12.5 国内、汽车 4 丙二醇 厂标 kg/a 7500 国内、汽车 5 药用炭（767型针用活性炭） 厂标 kg/a 8.8 国内、汽车 6 维生素A棕榈酸酯 厂标 万IU/a 84.15万 国内、汽车 7 维生素D3 厂标 万IU/a 5.1万 国内、汽车 8 维生素E 厂标 万IU/a 0.25万 国内、汽车 9 维生素K1 厂标 g/a 375 国内、汽车 10 维生素C 厂标 g/a 510 国内、汽车 11 维生素B1 厂标 kg/a 15.3 国内、汽车 12 核 素磷酸钠 厂标 kg/a 90 国内、汽车 13 维 素B6 厂标 kg/a 15 国内、汽车 14 右泛醇 厂标 kg/a 37.5 国内、汽车 15 烟酰胺 厂标 kg/a 100 国内、汽车 16 聚山梨酯80（精制） 厂标 kg/a 200 国内、汽车 17 丁羟茴醚 厂标 g/a 62.5 国内、汽车 18 丁羟甲苯 厂标 g/a 250 国内、汽车 19 龙胆酰乙醇胺 厂标 kg/a 250 国内、汽车 20 低硼硅玻璃安瓿5ml（棕） 行业 万只/a 500 国内、汽车 21 小盒 行业 万个/a 51 国内、汽车 2 塑料内托 行 万个/a 51 国内、汽车 23 纸箱 行业 个/a 5100 国内、汽车 表7 小容量注射剂（预灌封）主要原辅料消耗表 序号 名称 规格 单位 数量 来源及运输方式 1 磺达肝癸钠 厂标 kg/a 17.5 国内、汽车 2 氯化钠 厂标 kg/a 56.4 国内、汽车 3 盐酸纳美芬 厂标 g/a 342.5 国内、汽车 4 预灌封注射器玻璃针管（带护帽）0.5ml 行业 万支/a 700 国内、汽车 5 预灌封注射器用氯化丁基橡胶活塞0.5ml 行业 万个/a 700 国内、汽车 6 预灌封注射器玻璃针管（带护帽）1ml 行业 万支/a 300 国内、汽车 7 预灌封注射器用氯化丁基橡胶活塞1ml 行业 万个/a 300 国内、汽车 8 纸箱 行业 个/a 10200 国内、汽车 表8 大输液（玻璃瓶）主要原辅料消耗表 序号 名称 规格 单位 数量 来源及运输方式 1 异亮氨酸 厂标 t/a 54 国内、汽车 2 亮氨酸 厂标 t/a 78.8 国内、汽车 3 醋酸赖氨酸 厂标 t/a 61.2 国内、汽车 4 甲硫氨酸 厂标 t/a 20 国内、汽车 5 苯丙氨酸 厂标 t/a 31.2 国内、汽车 6 苏氨酸 厂标 t/a 39.2 国内、汽车 7 色氨酸 厂标 t/a 8.6 国内、汽车 8 缬氨酸 厂标 t/a 77.2 国内、汽车 9 丙氨酸 厂标 t/a 45 国内、汽车 10 精氨酸 厂标 t/a 53.6 国内、汽车 11 门冬氨酸 厂标 t/a 9 国内、汽车 12 谷氨酸 厂标 t/a 13.4 国内、汽车 13 组氨酸 厂标 t/a 29.4 国内、汽车 14 脯氨酸 厂标 t/a 34.2 国内、汽车 15 丝氨酸 厂标 t/a 14.2 国内、汽车 16 酪氨酸 厂标 t/a 1.6 国内、汽车 17 甘氨酸 厂标 t/a 40.6 国内、汽车 18 半胱氨酸 厂标 t/a 1.4 国内、汽车 19 亚硫酸氢钠 厂标 t/a 1.2 国内、汽车 20 精氨酸谷氨酸 厂标 t/a 100 国内、汽车 21 L-鸟氨酸盐酸盐 厂标 t/a 3.32 国内、汽车 22 乙酰酪氨酸 厂标 t/a 1.72 国内、汽车 23 乙酰半胱氨酸 厂标 t/a 1.6 国内、汽车 24 依地酸钙钠 厂标 t/a 0.14 国内、汽车 25 药用炭（767型针用活性炭） 厂标 t/a 2.68 国内、汽车 26 钠钙玻璃输液瓶200mlA型 行业 万瓶/a 2575 国内、汽车 27 钠钙玻璃输液瓶500mlA型 行业 万瓶/a 412 国内、汽车 28 注射液用卤化丁基橡胶塞（氯化） 行业 万只/a 2987 国内、汽车 29 输液瓶用铝塑组合盖 行业 万只/a 2987 国内、汽车 30 标签 行业 万个/a 3045 国内、汽车 31 说明书 行业 万张/a 494 国内、汽车 32 纸箱 行业 万个/a 100.6 国内、汽车 33 输液瓶用泡沫托 行业 万套/a 100.6 国内、汽车 表9大输液软袋（单室袋）主要原辅料消耗表 序号 名称 规格 单位 数量 来源及运输方式 1 精氨酸谷氨酸 厂标 t/a 100 国内、汽车 2 药用炭（767型针用活性炭） 厂标 t/a 1.6 国内、汽车 3 异亮氨酸 厂标 t/a 13.2 国内、汽车 4 亮氨酸 厂标 t/a 20.4 国内、汽车 5 醋酸赖氨酸 厂标 t/a 15.9 国内、汽车 6 甲硫氨酸 厂标 t/a 1.8 国内、汽车 7 苯丙氨酸 厂标 t/a 2.4 国内、汽车 8 苏氨酸 厂标 t/a 6.9 国内、汽车 9 色氨酸 厂标 t/a 2.32 国内、汽车 10 缬氨酸 厂标 t/a 15.9 国内、汽车 11 精氨酸 厂标 t/a 13.2 国内、汽车 12 组氨酸 厂标 t/a 7.05 国内、汽车 13 丙氨酸 厂标 t/a 12.45 国内、汽车 14 甘氨酸 厂标 t/a 9.45 国内、汽车 15 门冬酰胺 厂标 t/a 825 国内、汽车 16 门冬氨酸 厂标 t/a 3.75 国内、汽车 17 谷氨酸 厂标 t/a 8.55 国内、汽车 18 L-鸟氨酸盐酸盐 厂标 t/a 2.49 国内、汽车 19 脯氨酸） 厂标 t/a 10.65 国内、汽车 20 丝氨酸 厂标 t/a 5.55 国内、汽车 21 乙酰酪氨酸 厂标 t/a 1.29 国内、汽车 22 乙酰半胱氨酸 厂标 t/a 1.2 国内、汽车 23 依地酸钙钠 厂标 kg/a 97.2 国内、汽车 24 输液袋用聚碳酸酯输液组合盖20mm 行业 万只/a 800 国内、汽车 25 输液袋用聚碳酸酯注药组合盖13mm 行业 万只/a 800 国内、汽车 26 软袋用外包袋 行业 万只/a 800 国内、汽车 27 氧吸收剂 行业 万只/a 800 国内、汽车 28 纸箱 行业 万个/a 81.6 国内、汽车 表10大输液软袋（双室袋）主要原辅料消耗表 序号 名称 规格 单位 数量 来源及运输方式 1 亮氨酸 厂标 t/a 6.52 国内、汽车 2 异亮氨酸 厂标 t/a 4.42 国内、汽车 3 缬氨酸 厂标 t/a 4.09 国内、汽车 4 盐酸赖氨酸 厂标 t/a 3.99 国内、汽车 5 苯丙氨酸 厂标 t/a 4.95 国内、汽车 6 组氨酸 厂标 t/a 3.84 国内、汽车 7 苏氨酸 厂标 t/a 3.61 国内、汽车 8 甲硫氨酸 厂标 t/a 2.90 国内、汽车 9 丙氨酸 厂标 t/a 12.62 国内、汽车 10 精氨酸 厂标 t/a 7.90 国内、汽车 11 甘氨酸 厂标 t/a 7.81 国内、汽车 12 脯氨酸 厂标 t/a 4.40 国内、汽车 13 丝氨酸 厂标 t/a 3.19 国内、汽车 14 酪氨酸 厂标 t/a 0.29 国内、汽车 15 色氨酸 厂标 t/a 1.31 国内、汽车 16 醋酸赖氨酸 厂标 t/a 2.48 国内、汽车 17 半胱氨酸 厂标 t/a 0.20 国内、汽车 18 谷氨酸 厂标 t/a 1.30 国内、汽车 19 门冬氨酸 厂标 t/a 0.76 国内、汽车 20 亚硫酸氢钠 厂标 t/a 0.03 国内、汽车 21 葡萄糖（无水） 厂标 t/a 126 国内、汽车 22 醋酸钾 厂标 t/a 2.16 国内、汽车 23 硫酸镁（7水） 厂标 t/a 0.74 国内、汽车 24 葡萄糖酸钙（1水） 厂标 t/a 1.792 国内、汽车 25 硫酸锌（7水） 厂标 kg/a 6.04 国内、汽车 26 醋酸钠 厂标 t/a 4.31 国内、汽车 27 磷酸氢二钾 厂标 t/a 6.31 国内、汽车 28 氯化钠 厂标 t/a 5.16 国内、汽车 29 氯化镁 厂标 t/a 1.02 国内、汽车 30 葡萄糖（注射用） 厂标 t/a 132.5 国内、汽车 31 氯化钙 厂标 t/a 0.66 国内、汽车 32 输液袋用聚碳酸酯输液组合盖 行业 万只/年 300 国内、汽车 33 输液袋用聚碳酸酯注药组合盖 行业 万只/年 300 国内、汽车 34 软袋用外包袋 行业 万只/a 300 国内、汽车 35 氧吸收剂 行业 万个/a 300 国内、汽车 36 纸箱 行业 万个/a 38.3 国内、汽车 表11大输液软袋（三室袋）主要原辅料消耗表 序号 名称 规格 单位 数量 来源及运输方式 1 丙氨酸 厂标 t/a 21.44 国内、汽车 2 精氨酸 厂标 t/a 13.36 国内、汽车 3 甘氨酸 厂标 t/a 9.49 国内、汽车 4 组氨酸 厂标 t/a 5.14 国内、汽车 5 异亮氨酸 厂标 t/a 8.19 国内、汽车 6 亮氨酸 厂标 t/a 11.05 国内、汽车 7 盐酸赖氨酸 厂标 t/a 12.64 国内、汽车 8 甲硫氨酸 厂标 t/a 7.18 国内、汽车 9 苯丙氨酸 厂标 t/a 12.24 国内、汽车 10 脯氨酸 厂标 t/a 10.68 国内、汽车 11 丝氨酸 厂标 t/a 8.30 国内、汽车 12 苏氨酸 厂标 t/a 7.01 国内、汽车 13 色氨酸 厂标 t/a 2.50 国内、汽车 14 酪氨酸 厂标 t/a 0.23 国内、汽车 15 缬氨酸 厂标 t/a 9.56 国内、汽车 16 醋酸钠（三水） 厂标 t/a 4.73 国内、汽车 17 甘油磷酸钠（五水） 厂标 t/a 2.14 国内、汽车 18 氯化钾 厂标 t/a 4.77 国内、汽车 19 氯化镁（六水） 厂标 t/a 0.45 国内、汽车 20 药用炭 （767型针用活性炭） 厂标 t/a 1.55 国内、汽车 21 葡萄糖（注射用） 厂标 t/a 88.0 国内、汽车 22 氯化钙（二水） 厂标 t/a 1.41 国内、汽车 23 精制橄榄油 厂标 t/a 16.0 国内、汽车 24 大豆油（供注射用） 厂标 t/a 143.50 国内、汽车 25 蛋黄卵磷脂 厂标 kg/a 11.82 国内、汽车 26 甘油（供注射用） 厂标 t/a 22.85 国内、汽车 27 油酸钠 厂标 t/a 0.30 国内、汽车 28 盐酸组氨酸 厂标 t/a 2.54 国内、汽车 29 门冬氨酸 厂标 t/a 4.29 国内、汽车 30 谷氨酸 厂标 t/a 8.61 国内、汽车 31 氢氧化钠 厂标 t/a 1.20 国内、汽车 32 氯化钠 厂标 t/a 1.62 国内、汽车 33 醋酸钾 厂标 t/a 4.41 国内、汽车 34 醋酸镁 厂标 t/a 0.97 国内、汽车 35 葡萄糖 厂标 t/a 346.17 国内、汽车 36 磷酸二氢钠 厂标 吨/a 1.55 国内、汽车 37 醋酸锌 厂标 kg/a 9.94 国内、汽车 38 中链甘油三酸酯 厂标 吨/a 37.5 国内、汽车 39 甘油磷酸钠（按无水物计） 厂标 吨/a 3.03 国内、汽车 40 硫酸镁（按无水物计） 厂标 吨/a 0.96 国内、汽车 41 输液袋用聚碳酸酯 输液组合盖20mm 行业 万只/a 450 国内、汽车 42 输液袋用聚碳酸酯 注药组合盖13mm 行业 万只/a 900 国内、汽车 43 ZM622高阻隔外袋 行业 万只/a 450 国内、汽车 44 氧吸收剂 行业 万个/a 450 国内、汽车 45 纸箱 行业 万个/a 45.9 国内、汽车 表12质检研发实验室主要原辅料消耗表（危险品） 序号 试剂名称 级别 规格 包装规格 数量（/年） 1 乙腈 色谱纯 4L/瓶 4瓶/箱 50箱 2 甲醇 色谱纯 4L/瓶 4瓶/箱 50箱 3 正庚烷 色谱纯 4L/瓶 4瓶/箱 3箱 4 正乙烷 色谱纯 4L/瓶 4瓶/箱 10箱 5 异丙醇 色谱纯 4L/瓶 4瓶/箱 10箱 6 无水乙醇 分析纯 500ml/瓶 20瓶/箱 5箱 7 无水甲醇 分析纯 500ml/瓶 20瓶/箱 2箱 8 异丙醇 分析纯 500ml/瓶 20瓶/箱 10瓶 9 异辛烷 分析纯 500ml/瓶 20瓶/箱 1箱 10 冰醋酸 分析纯 500ml/瓶 20瓶/箱 8箱 11 乙醇 分析纯 500ml/瓶 20瓶/箱 5箱 12 三氯甲烷 分析纯 500ml/瓶 20瓶/箱 8箱 13 硫酸 分析纯 500ml/瓶 20瓶/箱 5箱 14 乙醚 分析纯 500ml/瓶 20瓶/箱 8箱 15 盐酸 分析纯 500ml/瓶 20瓶/箱 5箱 16 氯乙醇 分析纯 500ml/瓶 —— 1瓶 17 氰化钾 分析纯 500g/瓶 —— 1瓶 18 三氧化二砷 分析纯 100g/瓶 —— 1瓶 19 氯化汞 分析纯 250g/瓶 —— 10瓶 20 溴化汞 分析纯 100g/瓶 —— 1瓶 21 醋酸汞 分析纯 100g/瓶 —— 1瓶 ⑷ 主要生产设备 建设项目主要生产设备见表13。 表13主要生产设备 序 设备名称 数量 (台/套) 型号 单台（套）生产能力 备注 一 综合制剂车间（一） 冻干粉针剂 1 配液罐 1 PG15 15L/批 不锈钢 2 配液罐 1 PG10 10L/批 不锈钢 3 配液罐 1 PG300 300L/批 不锈钢 4 配液罐 1 PG400 400L/批 不锈钢 5 药用真空冷冻干燥机 LYO-40（SIP.CIP） 88600瓶/批 不锈钢 6 药用真空冷冻干燥机 1 LYO-5（SIP.CIP） 不锈钢 7 抗生素瓶洗 灌联动线 2 KLX2~20- 400~500瓶/min 不锈钢 8 抗生素瓶轧盖机 2 ZG4 0 400瓶/min 不锈钢 9 脉动真空灭菌器 1 XG1.D 1.2m3 不锈钢 10 脉动真空灭菌器 1 DWE 1.2m3 不锈钢 11 百级净 双扉干热灭菌柜 DMH 3 m3 不锈钢 12 全自动湿法气冲式胶塞清洗机 1 K QS 150000只/箱 不锈钢 13 全自动湿法铝盖清洗机 1 KJSL 150000只/箱 不锈钢 小容量注射剂（非最终灭菌水针） 1 浓配罐 800L 不锈钢 2 稀配罐 1 800L 不锈钢 3 油罐 1 20L 不锈钢 4 安瓿洗烘灌 动线 1 26000-28000支/小时 不锈钢 5 脉动真空灭菌器 1 DWX 0.6m³ 不锈钢 6 脉动真空灭菌器 DWE 0.6m 不锈钢 7 VHP传递仓 1 m³ 不锈钢 8 安瓿水浴灭菌器(检漏器) 1 5 0m³ 不锈钢 小容量注射剂（预灌封） 1 配液罐 1 PG20 20L/批 不锈钢 2 配液罐 1 PG50 50L/批 不锈钢 3 配液罐 G150 120L/批 不锈钢 配液罐 PG150 120L/批 不锈钢 5 预消毒 菌注射器液体灌装加塞机 1 进口 100-200只/min 不锈钢 6 脉动真空灭菌器 1 DWX 0.36m³ 不锈钢 7 脉动真空灭菌器 1 DWE 0.6 ³ 不锈钢 8 通风干 灭菌器 1 RFMSR-DC 28800支（1mL） 不锈钢 大输液 玻璃瓶） 1 浓配罐 2 10 m3 10 m3 不锈钢 2 稀配罐 2 10 m3 10 m3 不锈钢 3 外洗机 1 SWX6 100~400瓶/min 不锈钢 4 超声波洗瓶机 1 SQL50/500 50～200瓶/min 不锈钢 5 超声波 瓶机 1 SQL50/500F 50～200瓶/min 不锈钢 6 立式清洗机 1 SQCL56 100～300瓶/min 不锈钢 7 灌装加塞机 1 SGS20-CE QF 80～160瓶/m n 不锈钢 8 灌装加塞机 1 SGS20 CEMQ 80～160瓶/min 不锈钢 9 轧盖机 1 SYZ(Z)16 100～400瓶/min 不锈钢 10 水浴灭菌器 2 PSMDR-D 30000瓶/次 不 钢 11 全自动 法气冲式胶塞清洗机 1 K QS 30000只/次 不锈钢 1 铝盖消毒柜 1 TCL-S 30000只/次 不锈钢 13 脉动真空灭菌器 1 DWE 0.6m³ 不锈钢 14 脉动真空灭菌器 1 XG1.D 1 2m³ 不锈钢 大输液 袋（单室袋） 1 浓配罐 2 6 m3 6 m3 不锈钢 2 稀 罐 2 6 m3 6m3 不锈钢 3 制袋灌装一体机 2 进口 6000袋/h 不锈钢 4 脉动真空灭菌器 1 DWX 0.6m³ 不锈钢 5 脉 真 灭菌器 1 WE 0.6m³ 不锈钢 辅助公用设备 1 纯化水制备系统 2 RO EDI 12.0吨/h 不锈钢 1.1 纯化水水罐 3 12T 不锈钢 2 多效蒸馏水机 3 MS4000/6G 4.0吨/h 不锈钢 2. 注射用水罐 3 12T 不锈钢 3 纯蒸汽发生器 PSG 1.5吨/h 不锈钢 二 综合制剂车间（二） 大输液软袋（双 袋） 1 浓配罐 1 5 m3 5 m3 不锈钢 2 稀配罐 1 8 m3 8 m3 不锈钢 3 浓配罐 1 6 m3 6 m3 不 钢 4 稀配罐 1 10 m3 10 m3 不锈钢 5 制袋灌装一体机 1 进口 4000袋/h 不锈钢 6 暂存罐 2 500L 不锈钢 7 脉动真空灭菌器 1 DWX 0.6m³ 不锈钢 8 脉动真空灭菌器 1 WE 0.6m³ 不 钢 9 水浴式灭菌器 2 PSM R-DC 4000袋/次 不锈钢 大输液软袋（三室袋） 1 浓配罐 1 6 m3 6 m3 不锈钢 2 稀配罐 1 6 m3 6 m3 不锈钢 3 浓配罐 2 10 m3 10 m3 不锈钢 稀配罐 2 10 m3 10 m3 不锈钢 5 油罐 1 400L 400L 不锈钢 6 油罐 400L 800L 不锈钢 7 配液罐 1 3 m3 3 m3 不锈钢 8 甘油水罐 1 3m3 3 m3 不锈钢 9 周转1号罐 1 3 m3 3 m3 不锈钢 10 周转2号罐 1 3 m3 3 m3 不锈钢 11 精乳罐 1 3 m3 3 m3 不 钢 12 高压均质机 3 进口 4000L/h 不锈钢 13 周转管 2 500L 500L 不锈钢 14 制袋灌装一体机 1 进口 4000袋/h 不锈钢 15 暂存罐 3 500L 500L 不锈钢 16 脉动真空灭菌器 1 DWX 0.6m³ 不锈钢 17 脉动真空灭菌器 1 DWE 0.6m³ 不锈钢 辅助公用设备 1 纯化水制备系统 2 RO+E I 8.0吨/h 不锈钢 1.1 纯化水水罐 12T 不锈钢 2 多效蒸馏水机 2 MS4000/6G 4.0吨/h 不锈钢 2.1 注射用水罐 4 12T 不锈钢 3 纯蒸汽发生器 1 PSG 1吨/h 不锈钢 序号 设备名称 数量 (台/套) 型号 单台（ 生产能力 备注 1 天燃气锅炉 2 15t/h 15t/h 天燃气锅炉 2 30t/h 30t/h 2 水冷螺杆式冷水机组 3 116 kW 1163kW 7℃/12℃ 3 水冷螺杆式冷水机组 6 1700kW 1700kW 7℃/12℃ 4 一体化水冷螺杆式冷水机组 4 680kW 80kW 7℃/12℃ 5 一体化水冷螺杆 冷水机组 2 830kW 830kW 7℃/12℃ 6 低 音高效方型冷却塔 1 700m3/h 700m3/h △t=5℃ 7 低噪音高效方型冷却塔 1 800m3/h 800m3/h △t=5℃ 8 柴油发电机组 1 500 kW 500 kW —— ⑸ 生产制度和人员编制 本项目实施后定员541人，年工作日250天，一班/天（冻干分针局部二班），班有效工作时间7～8hr；生产方式为间歇生产。 ⑹ 公共设施 ①供热：建设项目制剂生产中需用蒸汽，因此，本项目自建2台15t/h、2台30t/h天然气锅炉，锅炉额定压力1.25Mpa；燃气锅炉为生产制剂工艺提供蒸汽，同时冬季建设项目综合楼及其他构筑物供暖也由燃气锅炉提供（动力中心设置一套汽水换热系统，供厂区采暖提供热水）。 制冷：建设项目综合制剂车间一、二中制剂工艺流程需用冷却循环水及冷冻循环水；项目综合楼、质量研发楼、 原辅料仓库等构筑物夏季制冷同时由冷水机组及冷却塔提供。本项目冷水机组及冷却塔分别设在公用工程楼、各车间内。 ②供电：电源来自浑南电业局开关站，电压等级10KV，厂区设变电站，车间分设干式变压器；在公用工程楼设置一台常用功率为500KW的应急柴油发电机组做为厂区应急电源；各单体应急电源引自柴油发电机组应急配电柜，与市电相互独立。当主电源断电时，另一路应急电源自动投入。 ③供水：建设项目用水由市政浑南新区自来水公司提供，水量及水压均能满足本工程要求。 ④排水：建设项目雨污分流，雨水进入厂区雨水管网经重力流排入市政雨水管网，最终进入张官河。食堂污水经隔油池处理后与生活污水一同进化粪池沉淀处理，然后与各生产单元生产废水同时排入厂区内自建污水处理站，处理达标后排入张官河，待浑南国际新兴产业园规划污水处理站建成后排入规划污水处理站处理。 ⑺食堂 建设项目食堂位于综合楼东侧一二层，同时可供800人就餐，食堂能源选用天然气，油烟由油烟净化器过滤后排到大气中，排气筒位于楼顶，排放方式为间歇排放。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 建设项目坐落在浑南区GN-MT-02-12地块内，为浑南国际新兴产业园区内规划用地，原为空地，不存在原有环境污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况 1．气象条件 沈阳市地处中纬度北温带季风型半湿润大陆性气候区。气象条件：属北温带季风型半湿润大陆性气候，四季分明；冬季漫长寒冷，一月份最冷，平均气温-12.8℃，极端最低气温-31.9℃；夏季炎热,七月份最热，平均气温24.8℃，极端最高气温39.3℃；年平均气温8.1℃。 年降水量680.4mm，多集中在7、8两月，并以7月份的平均降水量为最大（168.4mm）。采暖期各月平均降水量逐渐减少并以1月份为最少（7.0mm）。 年平均气压1011.2hPa；采暖期月平均气压1019.1 hPa；1月份平均气压最高1021.2 hPa；非采暖期月平均气压1005.5 hPa，其中7月份平均气压最低998.9 hPa。 年平均相对湿度63.0%，采暖期月平均相对湿度较小57.8%，并以3、4月份最小52.0%；非采暖期月平均相对湿度66.6%，并以7、8月份为最大78.0%。 全年主导风向为S风，频率为12.0%，次导风向为SSW风，频率为11.0%。采暖期主导风向为N，频率为13.0%，次导风向为S，频率为10.0%；非采暖期主导风向为S，频率为14.4%，次导风向为SSW，频率为12.9%。年平均风速3.30m/s，采暖期月平均风速3.28m/s；非采暖期月平均风速3.27m/s。其中4月份平均风速最大（4.40m/s），8月份平均风速最小（2.60m/s）。 图1 风玫瑰图 浑南新区属于北温带受季风影响的半湿润大陆性气候。年平均气温在8.9℃左右，历史最高气温为38.3℃，发生在7月份；最低气温为-30.6℃，发生在1月份。年平均降水量为727.4毫米，7—8月降水量占50%左右。年平均日照时数为2554小时，最多在5月，266小时/月；最少在12月，156小时/月。 2．地质条件 浑南新区位于浑河水系冲积而成的浑河平原上。新区地形平缓，区内地势东高西低，南高北低，平均海拔低于50米。地貌为第四纪冲积阶地，地层具水平层理，地层分为杂填土、素填土、淤泥和粉质土。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 建设项目位于浑南国际新兴产业园区内，项目东侧为文溯街，隔街为麦子屯居民区，南侧、西侧均为浑南国际新兴产业园规划用地。根据现场勘探，建设项目用地范围内1户居民尚未搬迁，根据浑南国际新兴产业园规划，此地规划为工业用地，根据建设单位提供资料，浑南国际新兴产业园管委会承诺在建设项目动工时，在建设项目用地范内居民搬迁。建设项目地理位置图详见附图1，四邻关系情况示意图详见附图2，项目厂区平面布置示意图详见附图3。项目周围现状详见图2、3、4、5、6。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) ⑴ 环境空气质量现状 收集沈阳市环境保护局东陵分局环境监测站于2014年7月20日~26日对麦子屯村七天监测数据，监测结果详见表14，特征污染物收集《沈阳东兴医药科技有限公司医药产业园项目环境影响报告书》中由大连大公环境检测有限公司于2014年7月22日—24日大连大公环境检测有限公司对环境空气质量（特征污染物）现状进行监测，沈阳东兴医药科技有限公司医药产业园项目位于本项目北侧325m，监测报告详见附件，其监测结果见表15。 表14 麦子屯村环境空气监测结果 单位：mg/m3 采样时间 检测项目 大气压（kpa） 气温（K） 二氧化硫 二氧化氮 PM10 2014.7.20 101.21 301 0.024 0.035 0.117 2014.7.21 101.21 301 0.027 0.032 0.121 2014.7.22 101.20 302 0.026 0.041 0.143 2014.7.23 101.21 301 0.027 0.046 0.132 2014.7.24 101.21 302 0.021 0.053 0.146 2014.7.25 101.21 303 0.025 0.045 0.126 2014.7.26 101.21 303 0.026 0.036 0.135 平均值 101.21 302 0.025 0.041 0.131 最大值 101.21 303 0.027 0.053 0.146 执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 0.15 0.08 0.15 表15 特征项目监测结果 单位mg/m3 检测点位 检测日期 检测时间 非甲烷总烃 检测点位 检测日期 检测时间 非甲烷总烃 点位距离本项目325m 7.22 16:00 0.768 点位距离本项目525m 7.22 16:00 0.614 1 :00 0.765 18: 0 0.834 7.23 8:00 0.806 7.23 8:00 0.704 14:00 1.24 14:00 0.692 7.24 8:00 0.975 7.24 8 00 0.89 14:00 1.13 14:00 0.64 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准 2.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准 2.0 mg/m3 由表14、15可知，二氧化硫、二氧化氮、PM10浓度及特征污染物均满足到国家《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中二级标准要求。 ⑵ 声环境质量现状 本项目噪声由沈阳环境科学研究院采用经校准的声级计进行实测于2014年12月24、25日对建设项目周围噪声监测值，其监测结果见表16、17。 表16 噪 声 监 测 分 析 结 果 (昼 间) 单位：dB（A） 样品编号 测试时间 分析结果（Leq） 西侧 12月24日 8:00-8:20 50.2 11:00-11:20 49.7 北侧 8:00-8:20 50.4 11:00-11:20 50.2 西侧 12月25日 8:00-8:20 50.1 11:00-11:20 49.7 北侧 8:00-8:20 50.2 11:00-11:20 49.6 执行标准 《声环境质量标准》（GB 3096-2008 ）2类昼间标准 60dB 南侧 12月24日 8:00-8:20 48.3 11:00-11:20 50.1 东侧 8:00-8:20 50.6 11:00-11:20 49.6 南侧 12月25日 8:00- :20 48.8 11: 0-11:20 49.7 东侧 8:00-8:20 50.7 11:00-11:20 50.5 执行标准 《声环境质量标准》（GB 3096-2008 ）2类昼间标准 60dB 表17 噪 声 监 测 分 析 结 果 (夜 间) 单位：dB（A） 样品编号 测试时间 分析结果（Leq） 西侧 12月24日 20:00-20:20 42.6 22:00-22:20 40.6 北侧 20:00-20:20 41.5 22:00-22:20 43.2 西侧 12月25日 20:00-20:20 42.8 22:00-22:20 43.3 北侧 20:00-20:20 42.7 22:00-22:20 44.2 执行标准 《声环境质量标准》（GB 3096-2008 ）2类夜间标准 50dB 南侧 12月24日 20:00-20:20 44.7 22:00-22:20 44.8 东侧 20:00-20:20 43.6 22:00-22:20 42.3 南侧 12月25日 20:00-20:20 43.7 22:00-2 :20 43.5 东侧 20:00-20:20 43.5 22:00-22:20 42.3 执行标准 《声环境质量标准》（GB 3096-2008 ）2类夜间标准 50dB 由表16、17可知，建设项目所在区声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准要求。 ⑶地表水环境质量现状 本项目所在地表水系主要为张官河，距离项目最近距离为90m（东侧），建设项目周围地表水环境质量现状收集《沈阳东兴医药科技有限公司医药产业园项目环境影响报告书》中由大连大公环境检测有限公司于2014年7月24日对张官河流经麦子屯和三环高速处地表水进行监测值，其监测结果见表18。 表18 水质监测结果分析 单位：mg/L 名称 麦子屯 三环高速 GB3838-2002 Ⅲ类标准 浓度 超标倍数 Ii 浓度 超标倍数 Ii pH 8.39 -- 0.93 8.44 0.94 6~9 铅 0.002 -- 0.04 0.002 0.04 ≤0.05 镉 L -- -- L --- -- ≤0.005 铜 L --- -- L --- -- ≤1.0 锌 L --- -- L --- -- ≤1.0 汞 0.00003 --- 0.30 L --- -- ≤0.0001 铬 L --- -- L --- -- ≤0.05 石油类 0.10 --- 2.0 0.01 --- 0.20 ≤0.05 化学需氧量 23.7 0.185 1.19 24.3 0.215 1.22 ≤20 总磷 0.208 0.04 1.04 0.224 0.12 1.12 ≤0.2 砷 0.0015 --- 0.03 0.0014 --- 0.03 ≤0.05 总氮 2.51 1.51 2.51 2.97 1.97 2.97 ≤1.0 氨氮 0.335 --- 0.34 0.378 --- 0.38 ≤1.0 生化需氧量 5.64 0.41 1.41 5.64 0.41 1.41 ≤4 溶解氧 6.28 --- 0.31 6.16 --- 0.23 ≥5 悬浮物 87.0 --- -- 82.0 --- -- --- 由表18可见，张官河两个监测点位除化学需氧量、总磷、总氮和生化需氧量外，其余监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，总氮、生化需氧量、化学需氧量、总磷超标原因主要是张官河河沿途居民排入的生活污水。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 保护建设项目所在地区东侧、西南侧居民不受项目排放大气、水、固废、噪声污染影响。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴ 环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，特征污染物氨执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) ，乙醇属于挥发性有机物，参照《大气污染物综合放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准中非甲烷总烃； 表19 环境空气质量标准 单位：mg/m3 类别 项目 污染物的浓度限值（mg/m3） 备注 一次 小时平均 日平均 常规污染物 SO2 - 0.50 0.15 GB3095-2012 二级标准 PM10 - - 0.15 NO2 - 0.2 0.08 PM2.5 - 0.075 特征污染物 氨 0.2 -- -- TJ36-79居住区大气中有害物的最高容许浓度 乙醇 2.0 -- -- 参照《大气污染物综合放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准中非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0mg/m3。 ⑵ 建设项目环境噪声执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准。 表20 声环境质量标准 类别 标准值/ B 昼间 夜间 (GB3096-2008)2类 60 50 ⑶建设项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类水域水质标准。 表21 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 GB3838-2002Ⅴ类标准 GB3838-2002 Ⅲ类标准 1 pH 6~ 6~9 2 铅 ≤0.1 ≤0.05 3 镉 ≤0.01 ≤0.005 4 铜 ≤1.0 ≤1.0 5 锌 ≤2.0 ≤1.0 6 汞 ≤0.001 ≤0.0001 7 铬 ≤0.1 ≤0.05 8 石油类 ≤1.0 ≤0.05 9 化学需氧量 ≤40 ≤20 10 总磷 ≤0.4 ≤0.2 11 砷 ≤0.1 ≤0.05 12 总氮 ≤2.0 ≤1.0 13 氨氮 ≤2.0 ≤1.0 14 生化需氧量 ≤40 ≤4 15 溶解氧 ≥2 ≥5 16 悬浮物 --- --- |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴生产过程中颗粒物排放废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，详见表22；恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，详见表23；锅炉排放的大气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值，详见表24；本项目有3个炉灶，按照国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中饮食业单位的规模划分，属于中型规模，饮食业单位的规模划分，详见表25，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型食堂油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3标准，油烟净化设施最低去除效率60%，详见表26。 表22 大气污染物排放标准限值 污染物 名称 最高允许排放浓度(mg/m3) 排气筒高度(m) 最高允许排放速率 (kg/h) 无组织排放监控浓度值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 表23 恶臭污染物排放标准限值 污染物 名称 最高允许排放浓度(mg/m3) 排气筒高度(m 最高允许排放速率 (kg/h) 无组织排放监控浓度值 监控点 浓度（mg/m3） 氨 － 15 4.9 厂界 1.5 硫化氢 － 15 0.33 0.06 表24 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 限值 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 烟气黑度（林格曼黑度、级） 燃气锅炉 20 50 200 ≤1 表25 饮食业单位的规模划分 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥ 1，＜3 ≥3，＜ 6 ≥6 对应灶头总功率 1.67，＜ 5.00 ≥5.00,＜10 ≥10 对应排气罩灶面 — — — 总投影面积(平方米) ≥1.1,＜ 3.3 ≥3.3,＜6.6 ≥6 表26 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 ⑵本项目废水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表1 直接排放的水污染物最高允许排放浓度限值，LAS、动植物油等因子控制执行国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，详见表27。 表27 水污染物排放标准 单位： mg/L 项目 CODcr BOD5 SS NH3-N LAS DB21/1627-2008标准值 50 10 20 10 —— GB8978-1996 三级 —— —— —— —— 20 ⑶运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准，详见表28。 表28 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时间 昼间 夜间 标准值 60 50 ⑷一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)；危险废物存放执行国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目建成后需要进行污染物总量控制的指标有： CODcr：15.94t/a NH3-N：1.59t/a SO2：0.14t/a NOX：44 t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 综合制剂车间（一）包含冻干、小容量注射剂、小容量注射剂（预灌封）、大输液（玻瓶输）、大输液软袋（单室袋）各一条线；综合制剂车间（二）包含大输液软袋（双室袋）1条线、大输液软袋（三室袋）2条线，生产工艺流程及排污节点详见图7-13所示。 按工艺要求将合格原辅料经配料、无菌过滤、灌装于无菌西林瓶中，然后冷冻干燥、压塞、轧盖、灯检、贴签、装盒、装箱后入库待检，具体工艺详见图7。 图7 冻干粉针剂工艺流程及排污节点图 按工艺要求将合格原辅料液灌封于无菌安瓿中，经检漏、灯检、贴标、装盒、装箱后待检入库，具体工艺详见图8。 图8 小容量注射剂(非最终灭菌水针)工艺流程及排污节点图 按工艺要求将合格原辅料液灌装于预灌封注射器组合件（带注射针）中，经加塞、灭菌、灯检、贴标、旋杆、装盒、装箱后待检入库，具体工艺详见图9。 图9 小容量注射剂(预灌封)工艺流程及排污节点图 按工艺要求将合格原辅料液灌装于合格的玻璃输液瓶中，经加塞、轧盖、灭菌、灯检、贴签、装盒、装箱后待检入库，具体工艺详见图10。 图10 大输液(玻璃瓶)工艺流程及排污节点图 按工艺要求将合格原辅料液灌装于合格的三层共挤单室输液袋中，经加盖、灯检、软袋外包、灭菌、目检、装盒、装箱后待检入库，具体工艺详见图11。 图11 大输液(单室袋)工艺流程及排污节点图 按工艺要求将合格原辅料液分别灌装于合格的三层共挤双室输液袋中，经加盖、灯检、软袋外包、灭菌、目检、装盒、装箱后待检入库，具体工艺详见图12。 图12 大输液(双室袋)工艺流程及排污节点图 按工艺要求将合格原辅料液分别灌装于合格的三层共挤三室输液袋中，经加盖、灯检、软袋外包、灭菌、目检、装盒、装箱后待检入库，具体工艺详见图13。 图13 大输液(三室袋)工艺流程及排污节点图

主要污染工序： ⑴废气 建设项目废气主要来自综合制剂车间原辅料称量时产生的粉尘，灭菌干燥时产生的水蒸气；燃气锅炉燃烧时产生的SO2、NOx；污水处理站处理废水时产生的氨气及硫化氢；食堂烹饪时产生的餐饮油烟及备用柴油发电机组产生废气。 ⑵废水 建设项目排放的废水主要包括生产废水和生活污水两大类。 生产废水主要包括：生产过程中产生的设备清洗废水、纯化水及注射水制备产生的废水、输液、水针生产线洗瓶废水、地面冲洗废水、研发实验室废水、设备冷却排水及未预见性水。 生活污水：主要来自于员工日常生活用水及食堂污水。 ⑶固废 建设项目固体废物主要来在综合制剂车间除菌过滤、包装、灯检、包装等产生的危险废物；制水工艺产生的水渣及废活性炭；污水处理站产生的污泥；布袋收集的药尘及职工生活产生的生活垃圾。 ⑷噪声 建设项目噪声源为机泵、空压机、风机及各种生产设备，声压级为70～100dB（A）。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原辅料称量 | 粉尘 | 0.52mg/m3，0.00156 kg/h | 0.0052mg/m3，0.00002kg/h |
|  | 燃气锅炉 | SO2 | 0.44mg/m3，137.2kg/a | 0.44mg/m3，137.2kg/a |
|  |  | NOX | 142.9mg/m3，44000kg/a | 142.9mg/m3，44000kg/a |
|  |  | 烟尘 | 8.12mg/m3，25000kg/a | 8.12mg/m3，25000kg/a |
|  | 污水处理 | NH3 | 4.7mg/m3，0.014 kg/h | 0.705 mg/m3，0.002 kg/h |
|  |  | H2S | 0.13mg/m3，0.0004 kg/h | 0.0195mg/m3，0.00006kg/h |
|  | 食堂废气 | 油烟 | 4.25mg/m3，0.026kg/h | 1.06mg/m3，0.007 kg/h |
|  | 柴油发电机 | NOX | 4.2mg/m3，0.0065kg/h | 4.2mg/m3，0.0325kg/a |
| 水 污 染 物 | 纯水、注射水制备 （32925t/a） | CODcr | 0.9mg/L，0.03 t/a | CODcr ：≤50mg/L，15.94 t/a BOD5：≤10mg/L，3.19 t/a SS：≤20mg/L，6.38 t/a NH3-N：≤10mg/L，3.19 t/a |
|  |  | BOD5 | 0.2mg/L，0.0066 t/a |  |
|  |  | SS | 0.01mg/L，0.0003 t/a |  |
|  |  | NH3-N | 0.3mg/L，0.0099t/a |  |
|  | 洗瓶废水 （42150t/a） | CODcr | 20mg/L，0.843t/a |  |
|  |  | BOD5 | 5mg/L，0.21t/a |  |
|  |  | SS | 6mg/L，0.25 t/a |  |
|  |  | NH3-N | 2mg/L，0.08t/a |  |
|  | 配制废水 (1275 t/a) | CODcr | 1000mg/L，1.275t/a |  |
|  |  | BOD5 | 500mg/L，0.64 t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L，0.19 t/a |  |
|  |  | NH3-N | 48mg/L，0.06t/a |  |
|  | 设备清洗 (121045t/a) | CODcr | 1000mg/L，121.045t/a |  |
|  |  | BOD5 | 500mg/L，60.52 t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L，18.16t/a |  |
|  |  | NH3-N | 48mg/L，5.81t/a |  |
|  | 地面冲洗废水 (62400t/a) | CODcr | 740mg/L，46.18/a |  |
|  |  | BOD5 | 320mg/L，19.97 t/a |  |
|  |  | SS | 70mg/L，4.37 t/a |  |
|  |  | NH3-N | 32mg/L，1.99t/a |  |
|  | 实验废水(4800 t/a) | CODcr | 1000mg/L，4.8/a |  |
|  |  | BOD5 | 500mg/L，2.4t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L，0.72t/a |  |
|  |  | NH3-N | 48mg/L，0.2304t/a |  |
|  | 设备冷却循环排水(1875t/a) | CODcr | 20mg/L，0.0375t/a |  |
|  |  | BOD5 | 0.09mg/L，0.0002 t/a |  |
|  |  | SS | 16mg/L，0.03 t/a |  |
|  |  | NH3-N | 14mg/L，0.026t/a |  |
|  | 生活污水(17255t/a) | CODcr | 240mg/L，4.14t/a |  |
|  |  | BOD5 | 0.08mg/L，0.0014t/a |  |
|  |  | SS NH3-N | 200mg/L，3.451t/a 0.49mg/L，0.50t/a |  |
|  | 未预见性水(35025t/a) | CODcr | 1000mg/L，35.025t/a |  |
|  |  | BOD5 | 500mg/L，17.51t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，7.005t/a |  |
|  |  | NH3-N | 48mg/L，1.68/a |  |
| 固 体 废 物 | 制剂车间 | 废产品 | 150t/a | —— |
|  |  | 不合格产品 |  |  |
|  |  | 废包装物 |  |  |
|  | 制水工艺 | 水渣 | 2t/a | 2t/a |
|  |  | 废活性炭 | 3.25t/a | —— |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 125t/a | —— |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 182t/a | 182t/a |
|  | 布袋收集的药尘 | 药尘 | 8.46t/a | —— |
| 噪 声 | 建设项目机泵、空压机、风机等生产设备运转时，最大噪声可达100 dB。 |
| 其 他 | —— |
| 主要生态影响(不够时可附另页) —— |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析: ⑴大气环境影响分析 建设项目施工期大气污染主要为施工扬尘、施工机械尾气对环境空气的影响。 施工扬尘主要来自以下几方面： ① 挖掘扬尘； ② 建筑材料的现场搬运及堆放扬尘； ③ 施工垃圾的清理及堆放扬尘； ④ 运输车辆行驶现场道路扬尘。 由于施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。因此，本评价采用类比方法对其负荷进行预测。表29是北京环科院对5个不同施工状况的工地扬尘进行测试的结果，测定时风速为2.4m/s。 表29 施工扬尘类比测试情况 /ug/m3 工地 编号 TSP 工地上风向 工地内 厂界 工地下风向 50m 50m 100m 150m 1 328.0 759.0 641.0 502.0 367.0 336.0 2 325.0 618.0 516.0 472.0 356.0 332.0 3 311.0 596.0 497.0 434.0 372.0 309.0 4 303.0 409.0 392.0 383.0 326.0 284.0 5 316.7 595.0 501.0 486.0 390.0 322.0 由表34可见，施工工地内的TSP浓度最高，工地下风向的TSP浓度逐渐下降，工地上风向的TSP浓度较低，厂界浓度达到无组织排放标准要求（1.0mg/m3）。建设单位在施工期应做好防尘措施，将对周围环境的影响降至最低。建设施工结束后，影响将消失。主要施工机械见表30。 表30 机械需用量 机械名称 单位 数量 挖掘机 台 2 打孔机 台 2 本项目机械设备设少，日产生的NO2、CO、THC量较低，不会给环境空气带来明显的影响，因此不进行排放负荷计算，且施工结束后，施工机械设备尾气也将随着停止排放。 ⑵水污染环境影响分析 本工程施工废水主要是少量混凝土养护水及施工人员生活水，少量混凝土养护水废水量较小，不含有毒理学指标，以悬浮物为主，属临时性排水，基本靠自然蒸发，不进入地表水，因此不进行负荷计算。施工期生活污水排入临时旱厕，应对临时化粪池做好基础防渗，并定期由环卫部门清淘，施工期结束取消。 ⑶噪声环境影响分析 施工阶段主要噪声源强见表31。 表31 施工阶段主要噪声源强 /dB 施工阶段 设备名称 距离(m) 声级 土方阶段 75马力推土机 3 88.8 100型挖掘机 3 85.5 自卸汽车 5 85.7 基础阶段 移动空压机 3 92 Yxc22型打井机 3 84.3 噪声扰民是施工工地最为严重的污染因素。施工设备噪声主要是挖掘机、装载车、打孔机等噪声，装卸材料撞击声。这些噪声源的声级最高可达100dB以上。其噪声传到施工场界会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的噪声限值，对建设项目周围声环境产生一定的影响，建设单位在施工期间应严格执行有关环保法规，使施工噪声的污染影响降到最低程度。 Ⅱ施工期机械噪声环境影响分析 ① 预测模式的选取 利用几何发散衰减模式预测施工噪声的强度，并对周围环境的影响做出评价。施工机械噪声的传播特点基本符合点声源的自由场传播规律。 预测模式如下：L2＝L1－20lg(r2/r1)-△L 式中：r1、r2—距离声源的距离，m； L1、L2—距离r1、r2处的声级，dB； △L—围墙、房屋、树木等屏障对噪声的吸收值，dB。 ② 预测结果及分析 根据施工各个阶段的主要设备和噪声特点，利用上述模式计算出距声源50m、150m、200m、300m处的平均等效声级，见表32。 表32 噪声预测结果 主要噪声源 噪声级dB 50m 150m 200 m 挖掘机 61.1 51.5 49.0 打孔 68.5 59.0 56.5 装卸 69 59.5 57.0 从表32可知，施工噪声对200m范围内环境有影响，因此建设和施工单位应采取严格的噪声治理措施，建设项目施工期较短，施工结束后，施工噪声随之消失，其噪声环境影响不大。 ⑷固体废物环境影响分析 本工程施工建筑垃圾产生较少，主要是少量施工残土，建设单位拟将施工残土作为工程回填土，场地内回填。施工工人产生的生活垃圾应交环卫部门运走处理进行无害化处理，以避免对周围环境造成影响。

营运期环境影响分析: 1. 大气污染物环境影响分析 （1）工艺废气 建设项目生产过程中有少量间断工艺废气和工艺粉尘产生。 工艺废气主要是干燥、灭菌、洗瓶、烘瓶等产生的水蒸气，此部分水蒸气不需要处理，可通过车间排气筒（高于15m）直接排放。为防止未经过滤的空气倒灌入室，建设单位在排风口均装有粗效过滤器。安瓿灌封岗位的排气经粗、中效过滤器后单独直接排放。 工艺粉尘为综合制剂车间（一）及综合制剂车间（二）集中称量原辅料等产生少量粉尘，类比同类规模相同工艺企业的数据，粉尘的产生浓度及产生量分别为0.52mg/m3，0.00156 kg/h，在此工段上加设排风量为3000 m3/h集气罩集中收集后通过除尘机组进行处理，除尘效率为99%，处理后排放浓度及排放量为0.0052mg/m3、0.00002kg/h，收集的气体经15m高排气筒有组织排放，排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；对周围大气环境影响不大。 （2）燃气锅炉废气 建设项目自建2台15t/h、2台30t/h燃气锅炉，用于冬季采暖及生产用蒸汽。 天然气是一种相对清洁的燃料，根据天然气的组成，在完全燃烧条件下，烟气中的主要污染物为NOX和少量的烟尘、SO2。其中NOX烟尘的产生量参照北京市环境保护科学研究院编制的《北京市大气污染控制对策研究》中确定的排放因子，即燃烧1000Nm3的天然气NOX的排放量为1.76kg，烟尘排放量为0.1kg。SO2的产生量根据天然气的用量和含硫率求得，即燃烧1000Nm3的天然气SO2的排放量约为5.49×10-3kg。 天然气是一种情结燃料，在燃烧过程中产生的各类污染物浓度很低，参照天然气的用量和污染物排放因子和本项目天然气使用量（2.5×108m3/a），可计算出本项目建成后，燃气锅炉污染物排放量为：SO2为137.2kg/a、NOX为44000kg/a、烟尘为2500kg/a。 以1m3的天然气燃烧产生12.32 m3的烟气计算，本项目燃气锅炉房烟气排放量约为3.08×108m3/a。污染物排放浓度=污染物排放量/烟气量，则可计算出燃气锅炉排放烟气中SO2的排放浓度为0.44mg/ m3、NOX的排放浓度为142.9mg/ m3、烟尘的排放浓度为8.12mg/ m3，排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉大气污染物排放浓度限值的要求，集中收集后经15m高烟囱排放，不会对周围环境产生明显影响。 （3）污水处理站废气 本项目污水处理池拟采用地埋式设计。污水处理运营过程中产生一定的恶臭，其主成分为NH3、H2S。根据相关类似处理设施的类比调查可知，污水处理站恶臭污染物NH3和H2S产生量分别为0.014 kg/h（0.084 t/a）、0.0004 kg/h（0.0024 t/a），NH3和H2S产生浓度分别为4.7 mg/m3、0.13 mg/m3；整个污水处理站设置集中排风装置（烟气量为3000 m3/h），采用活性炭吸附装置处理恶臭气体（去除效率为85%），经活性炭处理后NH3和H2S产生量分别为0.002 kg/h（0.012 t/a）、0.00006kg/h（0.00036 t/a），NH3和H2S产生浓度分别为0.705 mg/m3、0.0195 mg/m3。 本项目为地埋式污水处理站，项目臭气采用加盖密封的方式处理后，整个污水处理站设置集中排风装置，采用活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放，经以上措施后，厂界恶臭气体排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新污染源二级标准，不会对周围环境产生影响。 （4）食堂废气 项目均设置1个食堂，同时可容纳800人就餐，本项目主要为厂区内的人员提供午餐，按饮食业单位的规模划分属中型规模，类比同等规模餐饮项目，可以得到产生的油烟浓度为4.25mg/m3，通过油烟净化效率为75%的排油烟机排风后，排出油烟浓度约为1.06mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准（2.0mg/m3）要求，排出油烟经屋顶排气口排入大气，不会对当地大气环境造成影响。 （5）柴油发电机组废气 项目在发生火灾等紧急情况时用电由自备的柴油发电机组消耗柴油产生的电力提供紧急用电。主要污染物为NOx、HC、CO，备用柴油发电机尾气由引风机引出至高于2m排风口排出。 项目在公用工程楼1层柴油发电机房内设有1台柴油发电机组，容量为500KW，柴油发电机组的耗油量按231g/kw·h计，则项目柴油发电机组满负荷运转时最大耗油量为115.5kg/h。 本评价报告以最不利情况，即外网由于维修等原因使项目处于停电状态计算。按照年停电一次，时间为5小时，根据类比预测，备用柴油发电机NOX排放浓度为4.2mg/m3（排放标准： NOX浓度为240 mg/m3），排放负荷为0.0065kg/h（标准：2m高排气筒NOX排放速率为0.0075kg/h） 运行时尾气由引风机引出，排气筒高于2m，本项目发电机组为备用，仅在市政停电状况下运行，污染物排放为短暂间歇式，且备用柴油发电机配有尾气净化装置，备用柴油发电机尾气经净化装置净化后，其排放浓度、排放速率均可满足16297-1996二级标准要求，对环境空气质量影响不大。 2.水环境影响分析 （1）生产废水 ①纯化水及注射水制备产生的废水 建设项目制备纯化水及注射水用水量为384t/d，损耗量为5.7 t/d，263.1 t/d（107.1 t/d进入注射水制备、139.5 t/d进入洗瓶系统、3.9 t/d进入配置用水系统、12.6 t/d进入设备清洗系统），排放量为115.2/d，该部分水排水直接排入本项目污水处理站进行处理。 ② 输液、水针生产线洗瓶废水 建设项目洗瓶用水来自纯化水及注射用水，用水量为177.21t/d，排放量为168.6t/d，该部分水直接排入污水处理站进行处理。 ③配制废水 建设项目配置用水来自纯化水及注射用水，配液每天用水量为52.5t/d，排放量为5.1t/d，该部分水排入污水处理站进一步处理。 ④生产过程中产生的设备清洗废水 建设项目综合制剂车间（一）及综合制剂车间（二）在生产过程中需对设备进行清洗，此部分产生的废水有机污染物浓度高，设备清洗用水一部分为新鲜水一部分来自自纯化水及注射用水，每天用水量约为496.18t/d（481.69t/d新鲜水+14.49纯化水及注射水制备系统），排放量为484.18t/d。 (2 )地面冲洗废水 本项目为制剂项目，为保证产品的清洁健康，地面及设备清洗极为重要，本项目地面清洗主要为综合制剂车间（一）、综合制剂车间（二）、质检研发楼实验室及食堂，冲洗水量以5L/m2计，则项目冲洗每天用水量为312t/d，排放量为249.6t/d，该部分水直接排入污水处理站进行处理。 (3) 研发实验室废水 实验室每天用水量为24t/d，排放量为19.2t/d，该部分水排污水处理站进一步处理。 (4) 设备冷却排水 冷却塔循环泵补水水量为360 t/d，排放量为7.5t/d，该部分水直接排入污水处理站进行处理。 (5)锅炉补水 燃气蒸汽锅炉补水水量为40t/d，蒸发量为40t/d，排放量为0。 （6）生活污水 建设项目职工541人，建设单位为员工提供食宿，本项目以职工最大用水量150L/d计，则职工日常生活用水量为81.2t/d，排放系数以85%计，则排放量为69.02t/d，经化粪池处理后，排入厂区自建污水处理站进行处理。 （7）未预见性用水 类比建设单位老厂区，及建设单位提供资料，未预见性水量为164.8 t/d，排放量为140.1t/d，该部分水直接排入污水处理站进行处理。 项目水平衡情况见表33、图14。 表33 建设项目用排水平衡表 单位：t/d 用水部门 总用 水量 新鲜水 循环水 纯化水 注射 用水 损耗 进入 产品 排水量 纯化水制备 384 384 － － － 5.7 263.1（进入纯化水） 115.2 注射水制备 － 0 － 107.1 － 2.4 88.2（进入注射水） 16.5 洗瓶用水 － － － 139.5 37.71 8.61 － 168.6 配制用水 － 0 － 3.9 48.6 7.5 39.9 5.1 设备清洗 481.69 481.69 － 12.6 1.89 12 0 484.18 地面清洗 313 312 － － － 62.4 － 249.6 研发实验用水 24 24 － － － 4.8 － 19.2 设备冷却用水 380 20 360 0 0 9.4 0 7.5 蒸汽锅炉补水 40 40 0 0 0 40 0 0 生活用水 81.2 81.2 － － － 12.18 － 69.02 未预见性水量 164.8 164.8 － － － 24.7 － 140.1 合计 1868.69 1507.69 360 263.1 88.2 189.69 391.2 1275 图14 建设项目用排水平衡图 建设项目总排水量为1275t/d，其中高浓度废水508.48t/d (设备清洗、实验室废水、配液废水)，其他废水766.52t/d。 根据污水类型，结合类似药厂污水处理实例，确定本项目的污水处理工艺，具体工艺流程流程如图15： 图15 污水处理工艺流程 如图15所示，废水首先经过格栅去除较大悬浮物后进入预曝气调节池，经6小时水质、水量调节后，保证污水水质均匀，水量稳定，在调节池内设置液位计与污水提升泵连锁，待液位达到一定高度时，污水泵自动启动，将污水经管道混合器PH调节后进入初沉池，进行混凝沉淀，混凝沉淀出水经集水池由泵打入UASB厌氧反应池，污水进行厌氧反应，将水中大分子有机物降解为小分子。出水进入接触氧化池，池内装有弹性生物膜填料，使废水与生物膜充分接触，并且池内保持有多种生物相、生物群落及很高的以生物膜形式存在的微生物量，污水在池底部曝气头释放出气流的搅拌带动下，快速完成充氧、搅拌、混合、传质等过程，污水中的有机物在填料上微生物的作用下，发生吸附、降解、消化、吸收等一系列生物反应过程，使污水中的有机物绝大部分转化为无机物，污水得到有效净化。出水进入二沉池，二沉池内设回流泵，回流去向3级接触氧化池和UASB反应池，起到脱氮除磷的作用。出水经集水池进入BAF（曝气生物滤池）进行进一步的脱氮，之后进入消毒池进行最后一步的杀菌消毒处理，最后达标排放。 当水质突变、或污水处理设备出现故障的情况下将污水切换至应急池储存。当污水处理站恢复正常时由泵提升至污水处理站进行处理，污泥在污泥浓缩池浓缩后，委托有资质单位处理。 建设项目废水污染负荷预测见表34 表34 建设项目废水污染负荷预测表 污染物 废水量（t/a） 污染物产生浓度（mg/L） CODcr BOD5 SS NH3-N 纯水、注射水制备 32925 0.9 0.2 0.01 0.3 洗瓶废水 42150 20 5 6 2 配制废水 1275 1000 500 150 48 设备清洗 121045 1000 500 150 48 地面冲洗废水 62400 740 320 70 32 实验废水 4800 1000 500 150 48 设备冷却循环排水 1875 20 0.09 16 14 生活污水 17255 240 0.08 200 29 未预见性水 35025 1000 500 200 48 处理前产生量（t/a） 318750 213.37 101.26 34.18 10.40 污水处理站处理后 排放浓度（mg/L） － ≤50 ≤10 ≤20 ≤10 处理后最终排放量（t/a） 318750 15.94 3.19 6.38 3.19 排放标准 － 50 10 20 10 根据《浑南国际新兴产业园区总体发展规划环境影响报告书》中相关内容“根据沈阳市排水规划，沈阳绕城高速以南区域进入规划桑林子污水处理厂”。 本项目位于沈阳绕城高速南侧，目前没有污水处理站接纳厂区的污水，故本项目自建污水处理设施，建设项目产生的污水经厂区自建污水处理站处理达标后排入张官河。 待园区规划污水处理厂建成后，本项目废水经过厂区污水处理站处理达标后经市政污水管网排入园区规划污水处理厂处理。 项目自建污水处理厂的管线其管道下方应敷设砂垫层。管道接口处确保无污水泄露，并且严格按照设计规范施工，则项目排水经自建污水处理站处理后经管网排入张官河，不会对地表水造成影响；污水处理站、危险品暂存库、埋地管道，制剂车间等区域采取严格的防腐、防渗措施后将不会对周围地表水质产生影响。 3．噪声环境影响分析 建设项目噪声源为机泵、空压机、风机及各种生产设备，声压级为： 70～100dB（A）。本项目噪声产生及排放情况见表35。 表35 本项目噪声产生及排放情况 序号 噪声源设备 噪声源dB（A） 采取的降噪措施 采取措施后噪声值dB（A） 1 机泵 85 基础减振、加隔音罩 65 2 空压机 100 基础减振、加隔音间 70 3 风机 95 基础减振、加消声器 65 4 生产设备 70-80 基础减振、厂房隔音 50-60 5 冷却塔 85 基础减振、加隔音罩 65 预测模式选择《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ/2.4-1995）中推荐的噪声传播声级衰减计算方法及模式。 噪声合成公式 n L合=10lg(∑10Li/10) i=1 式中：Li——第i个声源的源强dB(A)； L合——合成声压级 dB(A)； n ——声源个数。 声源至预测点的声压级公式 LP=L-L1-L2 式中：LP——噪声影响值，dB(A)； L——声源处声级，dB(A)； L1——距离衰减值，dB(A)； L2——厂房隔声量，dB(A)。 距离衰减用下式计算： L1=20lgγ1/γ0 式中：γ1——声源到评价点的距离，m； γ0——L测点到声源的距离，m。 计算时γ0=1m，厂房隔声量根据类比调查取20 dB(A)进行计算。 评价点噪声值预测公式 式中：L——评价点噪声预测值，dB(A)； L本——评价点噪声本底值，dB(A)； Li——i声源对评价点的贡献值，dB(A)。 考虑噪声源的距离衰减、空气吸收、围墙屏蔽效应等影响因素，按衰减模式，计算出本项目投入运营后各声源传播到厂界某一监测点的A声级，再与背景值叠加为预测值。 按照表36的噪声数据，考虑厂房墙体隔声及距离衰减，其噪声衰减计算结果见表36。 表36 噪声衰减计算结果 单位：dB（A） 噪声源 衰减到厂界处的噪声贡献值 东 南 西 北 厂房车间 机泵 42.7 33.9 41.5 40.8 风机 42.7 33.9 41.5 39.8 空压机 40.7 38.9 42.5 40.3 合成 46.9 41.0 46.6 45.1 本项目实施后厂界噪声预测情况见表37。 表37 本项目实施后厂界处噪声预测值 单位：dB（A） 点位 昼间 夜间 贡献值 背景值 预测值 标准值 贡献值 背景值 预测值 标准值 东 46.9 50.7 52.2 60 46.9 43.6 48.6 50 南 41.0 50.1 50.6 41.0 44.8 46.3 西 46.6 50.2 51.8 46.6 43.3 48.3 北 45.1 50.4 51.5 45.1 44.2 47.7 由表37可见，本项目对各厂界噪声的贡献较小，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。与本底值叠加后不会明显增加现有厂界的噪声强度，厂界处环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4．固体废物环境影响分析 建设项目固体废物主要在综合制剂车间除菌过滤、包装、灯检、包装等产生的危险废物；制水工艺产生的水渣及废活性炭；污水处理站产生的污泥；布袋收集的药尘及职工生活产生的生活垃圾，建设项目固体废物产生产生情况详见表38。 表38 建设项目固废产生情况 名称 年排放量(t/a) 污染物 危废类别 去向 制剂车间 150 废产品 HW03; 900-002-03 委托有资质单位处理 不合格产品 废包装物 制水工艺 2 水渣 —— 环卫部门处理 3.25 废活性炭 —— 委托有资质单位处理 污水处理站 125 污泥 HW42; 261-076-42 委托有资质单位处理 职工生活 182 生活垃圾 —— 环卫部门处理 布袋收集的药尘 8.46 药尘 HW03; 900-002-03 委托有资质单位处理 建设项目运营过程中产生固体废弃物进行分类收集，并委托相关有资质单位负责处置。 其中，危险废物严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，需签订委托处理协议。危险废物暂存于危险废物暂存库，项目设置废物暂存库一座，按照《危险废物贮存标准》设计建设，专用于危险废物的暂时存放，各部门产生的危险废物由专职人员收集、分类暂存于危险废物暂存库，并定期、即时与委托危险废物处置处联系外运。 建设项目职工541人，职工生活垃圾按1.35kg/人•d计，年生活垃圾产生量为182t/a。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一无害化处理。 上述固体废物处理、处置措施合理可靠，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中有关规定，对环境影响较小。 项目危废暂存间位于项目西北侧，危废暂存间满足下列要求： ⑴根据成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，并应设立危险废物标志。 ⑵危险废物贮存设施应满足以下要求： ①应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施； ②基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s； ⑶危险废物贮存管理、安全防护及应急措施须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。 仍需满足以下要求： ③须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置； ④用于存放半固体危险废物的地方，还需有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂缝； ⑤衬层上需建有渗漏液收集清除系统，，危废暂存间地面加强基础防渗：从上至下依次采用沥青砂绝缘层、砂垫层、长丝无纺土工布、2mm厚HDPE防渗膜（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）、长丝无纺土工布、原土夯实的方式进行防渗。 5．环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害物质泄漏和火灾、爆炸等所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据建设单位提供资料，综合制剂车间生产工艺中不用危险化学品，危险品库中危险化学品全部用在质检研发楼实验室中，本项目危险化学品中符合《重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定的有甲醇、乙醇、硫酸及乙醚。本项目危险源用量情况表详见表39。 表39 危险源用量情况表 序号 试剂名称 级别 规格 包装规格 数量（/年） 年用量（t/a） 临界量（T） 1 甲醇 色谱纯 4L/瓶 4瓶/箱 50箱 0.8 500 2 乙醇 分析纯 500ml/瓶 20瓶/箱 5箱 0.05 500 3 硫酸 分析纯 500ml/瓶 20瓶/箱 5箱 0.05 100 4 乙醚 分析纯 500ml/瓶 20瓶/箱 8箱 0.08 10 根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定，本项目以年用量计存储量，本项目年用量远远小于临界量值，不构成重大危险源。 建设项目涉及的危险物质含易燃易爆物质和有毒物质，因此本项目可能发生的风险类型主要为乙醇易燃物质泄漏后，遇明火可引起火灾事故。 在工业和其它活动中，各种风险水平及其可接受程度列于表40。 表40 各种风险水平及其可接受程度 序号 风险水平（a-1） 危险性 可接受程度 1 10-3数量级 操作危险性特别高，相当于人自然死亡率 不可接受，必须立即采取措施改进 2 10-4数量级 操作危险性中等 应采取改进措施 3 10-5数量级 与游泳事故和煤气中毒事故属同一量 人们对此关心，愿意采取措施预防 4 10-6数量级 相当于地震和天灾的风险 人们并不关心这类事故发生 5 10-7~10-8数量级 相当于陨石坠落伤人 没有人愿为此事投资加以防范 国内外石化系统事故中，构成对环境重大影响的事故概率，调查表明在1×10-5；建设项目采用的是目前国内先进的工艺，在设备选型、设计、建设及运行中，不断完善安全措施，抗灾能力将进一步提高。建设项目的火灾爆炸风险水平应处于10-5以下。 本项目所有危险品存储在危险品库中，车间内储量很小，储罐泄漏发生火灾事故的影响范围将主要集中在西北侧对生产车间及综合楼影响很小。 卫生防护距离计算：本项目按照乙醇无组织排放量计算卫生防护距离，乙醇污染物无组织排放清单详见表42。 表41乙醇无组织排放清单 污染物名称 排放速率（kg/h） 生产单位占地面积 m2 环境质量标mg/m3 最大浓度μg/m3 乙醇 0.005 431 2.0 1.16 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中“有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法”规定，无组织排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离按下式计算： 式中：Qc— 有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）。 Cm— 标准浓度限值（mg/Nm3）； L— 所需卫生防护距离，m； r— 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元面积 S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； 本项目选择计算参数为：A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84； 按照乙醇无组织排放量计算卫生防护距离为1.984m，取较大值并计算级差后卫生防护距离应设置为50m，项目建成后全厂卫生防护距离超出北厂界20.5m，北厂界30米范围内未浑南国际新兴产业园道路，卫生防护距离范围内无学校、医院和居住性建筑，均为浑南国际新兴产业园规划工业用地，建设项目卫生防护距离见附图4。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原辅料称量 | 粉尘 | 集气罩集中收集后通过除尘机组进行处理，除尘效率为99%，处理后经15m高排气筒有组织排放。 | 达标排放 |
|  | 燃气锅炉 | SO2 NOX 烟尘 | 燃气锅炉大气污染物集中收集后经15m高烟囱排放，不会对周围环境产生影响 |  |
|  | 污水处理 | NH3 H2S | 污水处理站设置集中排风装置，采用活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放。 |  |
|  | 食堂废气 | 油烟 | 通过油烟净化效率为75%的排油烟机排风处理后，油烟经屋顶排气口排入大气，不会对当地大气环境造成影响。 |  |
|  | 柴油发电机 | NOX | 由引风机引至高于地面2m排气筒排出 |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 生活污水 设备冷却水 地面冲洗水 | CODcr | 食堂废水进入隔油池后与生活污水一起进入化粪池处理，再与生产废水一同进入厂区自建污水处理站处理，处理达标后排入张官河 | 达标排放 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 制剂车间 | 废产品 不合格产品 废包装物 | 委托有资质单位统一无害化处理 | 不对环境产生影响 |
|  | 制水工艺 | 水渣 | 集中收集后由环卫部门统一无害化处理 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位统一无害化处理 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一无害化处理 |  |
|  | 布袋收集的药尘 | 药尘 | 委托有资质单位统一无害化处理 |  |
| 噪 声 | 选用低噪声设备，并设封闭隔声设备、减振基础并经距离衰减，噪声可满足（GB22337-2008）2类标准，不会对周围环境造成影响。 |
| 其 他 | — |
| 生态保护措施及预期效果 —— |

结论与建议

1．环境质量现状 ⑴ 按《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准进行评价，建设项目周围点位PM10、SO2、NO2监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级标准要求。 ⑵ 建设项目声环境较好，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 2. 环境影响分析与污染防治措施 ⑴大气环境影响分析与污染防治措施 ①工艺废气 设项目生产过程中有少量间断工艺废气和工艺粉尘产生。 工艺废气主要是干燥、灭菌、洗瓶、烘瓶等产生的水蒸气，此部分水蒸气不需要处理，可通过车间排气筒（高于15m）直接排放。为防止未经过滤的空气倒灌入室，建设单位在排风口均装有粗效过滤器。安瓿灌封岗位的排气经粗、中效过滤器后单独直接排放。 工艺粉尘为综合制剂车间（一）及综合制剂车间（二）集中称量原辅料等产生少量粉尘，在此工段上加设排风量为3000 m3/h集气罩集中收集后通过除尘机组进行处理，除尘效率为99%，处理后气体经15m高排气筒有组织排放，排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准；对周围大气环境影响不大。 ②燃气锅炉废气 天然气是一种相对清洁的燃料，根据天然气的组成，在完全燃烧条件下，烟气中的主要污染物为NOX和少量的烟尘、SO2，经计算后，污染物排放的浓度及速率可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉大气污染物排放浓度限值的要求，污染物集中收集后经15m高烟囱排放，不会对周围环境产生明显影响。 ③污水处理站废气 本项目为地埋式污水处理站，项目臭气采用加盖密封的方式处理后，整个污水处理站设置集中排风装置，采用活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放，经以上措施后，厂界恶臭气体排放浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新污染源二级标准，不会对周围环境产生影响。 ④食堂废气 本项目主要为厂区内的人员提供午餐，按饮食业单位的规模划分属中型规模，类比同等规模餐饮项目，可以得到产生的油烟浓度为4.25mg/m3，通过油烟净化效率为75%的排油烟机排风后，排出油烟浓度约为1.06mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准（2.0mg/m3）要求，排出油烟经屋顶排气口排入大气，不会对当地大气环境造成影响。 ⑤柴油发电机组废气 项目在发生火灾等紧急情况时用电由自备的柴油发电机组消耗柴油产生的电力提供紧急用电。主要污染物为NOx，备用柴油发电机尾气由引风机引出，排气筒高于2m排风口排出。 本项目发电机组为备用，仅在市政停电状况下运行，污染物排放为短暂间歇式，且备用柴油发电机配有尾气净化装置，备用柴油发电机尾气经净化装置净化后，其排放浓度、排放速率均可满足16297-1996二级标准要求，对环境空气质量影响不大。 (2).水环境影响分析与污染防治措施 根据《浑南国际新兴产业园区总体发展规划环境影响报告书》中相关内容“根据沈阳市排水规划，沈阳绕城高速以南区域进入规划桑林子污水处理厂”。 本项目位于沈阳绕城高速南侧，目前没有污水处理站接纳厂区的污水，故本项目自建污水处理设施，建设项目产生的污水经厂区自建污水处理站处理达标后排入张官河。 待园区规划污水处理厂建成后，本项目废水经过厂区污水处理站处理达标后经市政污水管网排入园区规划污水处理厂处理。 项目自建污水处理厂的管线其管道下方应敷设砂垫层。管道接口处确保无污水泄露，并且严格按照设计规范施工，则项目排水管网不会对地表水造成影响；化粪池（做好防渗）中的污水不会对周围地表水质产生影响。 (3).噪声环境影响分析与污染防治措施 建设项目设备噪声主要为机泵、风机、空压机等设备运行噪声，声级值为70－100dB(A)左右，主要从以下几个方面采取噪声防治对策措施。 ⑴ 选择低噪声设备 在各种机泵、风机、空压机等设备选型上，选择低噪声设备。 ⑵ 减振、消声、隔声措施 ① 工艺产噪设备、除尘器、动力设备及空调机组等均安装减震系统，以降低噪音的产生； ② 在风机入口与出口处安装消声器，可降低噪声30dB； ③ 将大功率设备都集中安装于车间有隔声装置的厂房内，如空气压缩机组放置在空压房内。 ⑶ 泵类消声措施 ① 泵型按工艺运行条件严格选择，使泵始终在最佳效率点运行（泵在最佳效率点运行时噪声最小）； ② 用吸声材料作隔声罩，可降低噪声3－5dB； ③ 对泵的基座采取减振措施。 所有设备经上述处理后，噪声可满足（GB22337-2008）2类标准，对周围环境影响不大。 (4)固体废物环境影响分析与污染防治措施 建设项目固废为生活垃圾。生活垃圾分类袋装，集中由环卫部门统一无害化处理；不会对周围环境产生有害影响。 (5).危险化学品管理、储存、使用中的风险防范措施 危险物质在储存、运输及使用过程中必须建立健全化学危险品安全管理制度。为避免环境风险事故发生，厂内应切实作好防范工作，设置专人管理。本项目所使用的危险化学品根据用途和类型不同储存在不同的储存场所，并设有相应的围堰。 ①危险化学品管理：将严格按《危险化学品安全管理条例》的要求来管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学品作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 ②危险化学品的储存和使用：设立专用库区，符合储存危险化学品的条件(防晒、防潮、通风、防雷、防静电等安全措施)；危险物质入库前必须进行检查登记，入库后应定期检查；建立健全安全规程及值勤制度；对储存危险化学品的容器，应设置明显的标识及警示牌，对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用；凡储存、使用危险化学品的岗位都应根据消防条例，配置合格的防毒器材、消防器材，以及通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品岗位的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。 ③事故应急处理方法 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，在确保安全的情况下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所。也可以在保证安全情况下，就地焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理。 3．总量控制 本项目总量控制指标有：CODcr：15.94t/a；NH3-N：1.59 t/a；SO2：0.14t/a；NOX：44 t/a。 4．环保投资估算 本项目投资估算见表42。 表42 环保投资估算 单位：万元 序号 投资项目 投资目的 环保投资 1 污水处理站 处理厂区内生活污水及生产废水 255 2 布袋除尘装置 降低粉尘排放负荷排放负荷 11 3 运营期设备消声、隔声、减振降噪 保护声环境 10 4 危废暂存间 保护环境，减少污染 15 5 绿化 美化环境、降低污染影响 9 合计 300 从表42可见，该项目的环保投资估算为300万元，占总投资额73070.16万元的0.41%。 5．规划符合性分析 ①项目产业政策符合性分析 本项目主要生产为医药制剂项目，属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》、《产业结构调整指导目录(2011年本)》和《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中规定的第一类鼓励类，因此，本项目的建设符合相关的国家及地方产业政策要求。 ②与园区产业定位的相符性 浑南国际新兴产业园区以节能环保、新能源、生物医药、电子商务、现代物流产业为主导，以先进装备制造、汽车零部件生产产业为延伸，打造沈阳经济区的生态环保、科技创新、结构优化的龙头产业基地。规划产业园区通过“产业集群”战略，对地方产业进行自我强化， 实现地区产业的整体发展。 本项目位于浑南国际新兴产业园区生物医药产业用地范围内，选址周围为医药企业，项目选址符合新兴产业园规划要求，浑南国际新兴产业园工业用地规划图详见附图5。 综上所述，本项目建设符合沈阳市及沈阳浑南新兴产业园的整体发展规划要求。 6．结论 综上所述，本项目符合国家产业政策及相关规划要求，拟选厂址位于浑南国际新兴产业园，符合沈阳市城市发展总体规划、浑南国际新兴产业园总体规划要求。 建设项目只要认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议，加强环境管理，其噪声、废水、固废等对周围环境影响可以降低到最低程度，从环境保护角度分析，该建设项目在拟选址建设可行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

图3文溯街东侧麦子屯居民

图2 项目东侧文溯街

图4 项目南侧规划用地

图5 项目西侧规划用地

图6 项目北侧辽宁成大生物股份有限公司