建设项目环境影响报告表

# (试　行)

项目名称：    沈阳万瑞丰塑胶有限公司建设项目

建设单位(盖章)：   沈阳万瑞丰塑胶有限公司

编制日期：2015年7月2日

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称―指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点―指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别―按国标填写。

4. 总投资―指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标―指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议―给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见―由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见―由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 沈阳万瑞丰塑胶有限公司建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 沈阳万瑞丰塑胶有限公司 |
| 法人代表 | 万鹏程 | 联 系 人 | 万鹏程 |
| 通讯地址 | 沈阳市于洪区大兴乡大兴村 |
| 联系电话 | 13940295262 | 传 真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 沈阳市于洪区大兴乡大兴村 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ | 行业类别 及代码 | C292塑料制品业 |
| 建筑面积 (平方米) | 1500 | 绿化面积 (平方米) | — |
| 总 投 资 (万元) | 2000 | 其中：环保投资 (万元) | 15 | 环保投资占 总投资比例 | 0.75％ |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 已投产 |
| 工程内容及规模： 1、建设项目由来 ▲沈阳万瑞丰塑胶有限公司选址于沈阳市于洪区造化镇闸上村，购置现有厂房，总建筑面积1500㎡，其中包括地上一层生产车间及仓库。建设项目平面布置情况详见附图1。 沈阳万瑞丰塑胶有限公司于2006年9月成立并运营至今，公司主要经营范围为，建筑密封胶条、轨道枕垫、道路桥梁伸缩缝、塑料制品、橡胶橡塑制品生产、销售；建筑五金配件、塑胶机械设备、化工原材料销售。 根据市场需要，利用原有厂房及人员，新增建筑止水带生产工艺，同时新增生产设备。 ▲ 建设项目主要产品及年产量详见表1。 表1 项目主要产品及年产量 序 号 产品名称 设计产量 备注 1 止水带 100t/a 新增 ▲建设项目总投资为2000万元人民币，全部由企业自筹解决。 2、工作制度及职工人数 项目劳动定员约7人，其中原有职工5人，新增2人，年工作日约150天，采取每日8小时工作制，冬季不生产。 项目不设置职工食堂及宿舍，职工午饭由外购盒饭提供。 3、供电 建设项目用电采用沈阳市于洪区电业局提供。 4、供暖 建设项目冬季不生产无需供暖。 5、给、排水 项目所需用水由所在地区市政上水管网提供。 本项目生产用水情况；全部为职工生活用水，项目新增职工2人，生活用水量按0.04t/d.人计算，生活用水量为12t/a（0.08t/d）。 项目排水全部为职工生活排水，排水量按85％计算，则项目总排水量为10.2t/a（0.07t/d），项目生活污水经化粪池处理后暂存，定期由当地环卫统一清掏。 6. 原材料消耗 建设项目新增生产工艺后主要原材料用量及能源消耗如表2所示。 表2 建设项目主要原材料消耗情况 序号 种类及名称 单位 年耗量 备注 1 改性PVC料片 t/a 40 外购半成品 2 钙粉 t/a 30 外购 3 白油 t/a 30 外购 改性PVC料片为PVC材料加工后得到的半成品，主要成分为PVC材料即PVC一般先要改性造粒，用螺杆挤出机组制备成粒子后，塑化更充分，加工也更容易，尤其是工艺是注塑的产品。螺杆挤出机是塑料成型加工最主要的设备之一，它通过外部动力传递和外部加热元件的传热进行塑料的固体输送、压实、熔融、剪切混炼挤出成型。螺杆挤出机无论作为塑化造粒机械还是成型加工机械都占有重要地位严格来说，有着特殊要求的PVC制品，PVC改性配方，是根据客户要求量身定做的。还有就是在PVC生产过程中共聚衍生，此类改性的品种有氯乙烯共聚物、聚氯乙烯共混物和氯化聚氯乙烯等。 钙粉：钙粉俗称：石灰石、石粉，是一种化合物，化学式是CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。它是地球上常见物质，存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内。亦为动物骨骼或外壳的主要成份。 白油：白油，别名石蜡油、白色油、矿物油。本品是由石油所得精炼液态烃的混合物，主要为饱和的环烷烃与链烷烃混合物,原油经常压和减压分馏、溶剂抽提和脱蜡，加氢精制而得。无色半透明油状液体，无或几乎无荧光，冷时无臭、无味，加热时略有石油样气味，不溶于水、乙醇，溶于挥发油，混溶于多数非挥发性油，对光、热、酸等稳定，但长时间接触光和热会慢慢氧化。本品允许含有食用级抗氧化剂。 7. 主要生产设备 项目所新增设备详见表3所示。 表3 建设项目新增生产设备表 设备名称 型号 数 量 模压机 700*700 1台 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 沈阳万瑞丰塑胶有限公司于2006年9月成立并运营至今，原主要产品为建筑密封胶条，年产量约100t/a；原有设备为一台挤塑机，生产原材料为改性PVC颗粒，年消耗量100t/a。 项目原有职工5人，年工作日约150天，采取每日8小时工作制，冬季不生产。 项目不设置职工食堂及宿舍，职工午饭由外购盒饭提供。 项目所需用水由所在地区市政上水管网提供。 本项目生产用水为挤塑机内部循环冷却水，年用水量为5t/a；设置职工5人，生活用水量按0.04t/d.人计算，生活用水量为30t/a（0.2t/d），则总用水量为35t/a（0.23t/d） 项目排水全部为职工生活排水，排水量按85％计算，则项目总排水量为25.5t/a（0.17t/d），项目生活污水经化粪池处理后暂存，定期由当地环卫统一清掏。 生产工艺流程图如下： 生产工艺流程简述： 首先将外购原料投入注塑机加热至熔化并注入模具中成型，模具内部经循环水冷却，产品出模即为常温，再经过包装即可得到成品。 项目主要污染物排放情况详见表3。 项目污染防治措施： 项目挤塑机运行时产生的有机气体经车间集气装置统一抽排至室外。 项目生活污水排入化粪池定期由当地环卫部门统一清掏。 项目职工生活垃圾分类袋装，可送城市垃圾场统一处理。 项目噪声主要来至设备运转时产生的噪音，设备均设置在厂房内，作业期间做好封闭措施，设备选用低噪设备，做好基础减震、隔声等措施后厂界噪声达标排放。 表4 建设项目污染物排放一览表 污染物种类 污染物 处理前排放情况 处理后排放情况 大气污染物 挤塑机 有机气体 微量 微量 噪声污染物 生产设备 噪声 厂界可达标 厂界可达标 水污染物 职工生活 （25.5t/a） CODcr SS NH3-N 250mg/L 0.008t/a 134mg/L 0.004t/a 18mg/L 0.0005t/a 175mg/L 0.005t/a 93.8mg/L 0.002t/a 18mg/L 0.0005t/a 固体废物 职工生活 生活垃圾 — 0.4t/a 存在环保遗留问题 项目各项污染物污染防治措施均已落实，且因市场需求减少，实际生产情况已削减，污染物排放情况有所减少，无环保遗留问题。 |

建设项目所在地区自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多种性等)： 1、地理位置 项目建设地点位于沈阳市于洪区大兴乡大兴村。详见附图2。 2、气象气候条件 项目所在地区属季风型半湿润暖温带大陆性气候，四季分明。该区域年平均气温8.3℃，冬季寒冷，平均气温-9.8℃，极端最低气温-30.7℃。夏季炎热多雨，平均气温21.5℃，极端最高气温33.8℃，该地区年平均降水量736mm，主要集中在6～8月份，占全年降水量55%，平均相对湿度45%～65%，年日照2638小时，平均日照7.2小时。全年盛行偏南风，出现频率占23%，平均风速为3.2m/s。春秋两季风向变化频繁；冬季盛行北风，静风表面率出现较高，平均为16.7%；夏季盛行南风，静风出现频率平均数为13.6%。全年有烟日数120天，集中在冬季采暖期。土壤冻结深度1.2m。 3、水文地质 沈阳地区位于阴山东西纬向复杂构造带的东延部分，为新华夏第二隆起带与第二沉降带交接地带。本项目位于沈阳市棋盘山国际风景旅游开发区，区域内主要流经浑河、满堂河、蒲河等水系，浑河发源于抚顺市清源县长白山支脉的滚马岭，经抚顺流入沈阳市区，其南岸支流有杨官河、张官河、白塔堡河。 该区域地质勘探工作已经完成，根据钻探结果，场地地层结构由第四纪全新世人工堆积层(Q4ml)和第四纪全新世冲洪积相地层(Q4lal+pl)组成，自上而下为： ① 粉质粘土：黄褐色，上部较干，松散；下部饱和，可塑；主要分布在场地的四周，厚1.1～3.5m，上部0.3～0.5m为耕土。 ② 淤泥质、粉质粘土：灰黑色，饱和，软可塑状态； ③ 细砂：黄褐色，稍湿，中密状态；夹有粉质粘土薄层，厚0.1～0.2m； ④ 中砂：黄褐色、灰白色，干～稍湿，中密状态，混有少量5mm左右的小砾石，局部夹有细砂和粗砂薄层透镜体，厚1.3～3.7m； ⑤ 粗砂：黄褐色、青灰色，饱和，中密状态；本层以粗砂为主，并夹有较厚的砾砂层； ⑥ 粉质粘土：灰色、青灰色，饱和，可塑状态，含铁质条纹和团块； ⑦ 砾砂：灰色、青灰色、饱和，中密状态；本层以砾砂为主夹粗砂、中砂、细砂薄层透镜体； ⑧ 粉质粘土：青灰色、灰黑色，饱和，可塑状态；厚1.5～2.0m； ⑨ 中砂：黄褐色，饱和，中密状态；最大揭露厚度1.8m， 本区地下水分两层，其间由⑥层粉质粘土层分隔，⑥层粉质粘土厚1.2～2.0m，含水层如下： 第一层为粗砂潜水含水层，厚6.5～7.7m，水位标高29.09～29.22m，地下水流向为自南向北流，其补给来源为大气降水和地下径流补给。 第二层为砂砾石孔隙承压水含水层，位于⑥与⑧层粉质粘土之间，水头高度8m，水位标高28.22～28.63m，含水层厚度2.4～4.1m，地下水流向为自北向南流，其补给来源为区域地下径流补给。 由于第⑥层粉质粘土在西侧缺失，使两层地下水在该处合为一层，变成一层孔隙潜水含水层。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 大兴街道位于于洪区西北部，面积34.2平方千米，常住人口3.4万人（2008年），辖1个社区、13个行政村。沈山铁路、秦沈铁路、304国道穿境而过。 1962年设大兴公社。1964年由铁西区划归于洪区。1983年改大兴朝鲜族乡。1996年，面积51.9平方千米，人口1.5万人，辖北陈、吴家荒、援工、大兴、全胜、新光、鲍岗子、沙岗子、西桥、陈孤家子、光辉、爱国、兴盛13个行政村。2007年8月，撤销大兴朝鲜族乡建制，设立大兴街道办事处。 周围企事业单位分布情况 1、企事业单位分布情况 项目西侧紧邻闲置厂房；东侧紧邻克劳发鞋厂；南侧紧邻闲置空地，北侧隔304国道为沈阳精密钢管厂。 2、居民分布情况 建设项目周边无居民分布情况。 3、交通运输 建设项目北侧紧邻304国道，交通条件比较便利。 项目周边情况详见图片1~图片4，项目周边情况详见附图1。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1.环境空气质量现状 本评价收集2013年3月沈阳市于洪区环境质量报告书（2012年度）空气质量内容。 ⑴ 监测项目 监测项目为PM10、SO2、NO2年均浓度值。 ⑵ 监测结果 监测结果如表5所示。其采用布点图详见附图3。 表5 环境空气质量监测结果 单位：mg/m3 监测点名称 污染物 PM10 SO2 NO2 监测点位 年均浓度值 0.052 0.047 0.035 超标倍数 —— —— —— 标准（GB3095－2012）二级 标准 0.07 0.06 0.04 由表5可见，该地区环境空气质量各项指标均达到国家空气质量标准（GB3095-1996）二级标准要求。 2.声环境质量现状 (1) 监测点设置 选取项目东、南、西、北边界四个噪声监测点。 (2) 监测频率 经采用校核后的HS6288E型多功能噪声分析仪，按照监测技术规范在2015年7月1日进行昼间、夜间监测。 (3) 监测结果及分析 项目附近环境噪声监测结果如表6所示。 表6 建设项目四周噪声情况 单位：dB(A) 监测点 L10 L50 L90 Leq 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 项目东 52 43 51 42 50 41 52 41 项目南 53 41 51 42 50 40 51 42 项目西 53 42 51 42 51 40 51 42 项目北 53 42 52 44 53 42 52 44 因项目北侧紧邻304国道，因此噪声执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，由表6结果可见，项目边界环境噪声能达环境质量标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： ·保护项目周围环境空气质量达到国家（GB3095-2012）中二级标准； ·保护项目所在地的声环境质量达到国家（GB3096-2008）4a类标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1. 环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2. 环境噪声执行国家《工业企业厂界噪声标准》(GB3096-2008)4类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 项目废气排放执行国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2标准，非甲烷总烃排放限值120mg/m³。 2、噪声排放标准 项目运营期噪声执行国家《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）4类标准，昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 3、固废排放标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599–2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家污染物排放总量控制原则，建议总量控制目标： CODcr：0.003t/a； NH3-N：0.0002t/a。 -- |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目生产工艺流程见下图5。 图5 生产工艺流程图 生产工艺简述： 将模压机加温至150℃；将改性PVC料片放入模压机模具中，合模保温40-60秒开模；依次循环上述过程，即可以连续生产所需的止水带成品。

主要污染工序： 建设项目的主要污染源及污染因子详见表7。 表7 项目主要污染源及污染因子 污染物来源 污染因子 备注 生产加工 有机气体、噪声 职工生活 生活废水、生活垃圾

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 模压机 | 有机气体 | 14mg/m³ 34kg/a | 14mg/m³ 34kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （12t/a） | CODcr SS NH3－N | 300mg/L 0.004t/a 134mg/L 0.002t/a 18mg/L 0.0002t/a | 210mg/L 0.003t/a 93.8mg/L 0.001t/a 18mg/L 0.0002t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 0.15t/a |
| 噪 声 | 项目噪声主要来自项目的模压机，经类比测试噪声值达65-70dB（A）。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目利用现有厂房扩建，只需外购设备即可，故无施工期环境影响。

运营期环境影响分析： 经过对本项目的实际情况进行调查，项目运营期对环境影响有以下几个方面： 1. 大气环境影响分析 有机废气 （非甲烷总烃） 来源主要为原料加热过程中受热分解产生的废气。 塑料受热分解会产生少量氯乙烯，另外在高温条件下会产生各类混合烃类化合物，成份较为复杂，给人的感觉往往导致恶臭。各类废气的发生比例和操作温度、原料性能等诸多因素有关，较难进行准确定量计算。本评价简化为以非甲烷总烃计，有机废气发生量按加工量的千分之一进行估算。本环评建议企业对该废气进行收集处理，有机废气由风机(风量以 2000m3/h计)收集通过排气筒排放，确保收集效率在 85%以上，则最终有组织排放的有机废气量约为34kg/a，则浓度为 14mg/m3，排放速率为0.003kg/h，其排放浓度及排放速率可达到 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)规定的排放浓度(120mg/m3 )及最高允许排放率，对外环境影响较小。 本项目无组织排放的非甲烷总烃。污染物主要产生于生产过程。根据 《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算非甲烷总烃无组织源的大气环境防护距离，经计算，非甲烷总烃无组织排放无超标点，故本项目无需设置大气环境防护距离，故本项目无组织废气对周围环境影响不大，但为减少无组织排放的非甲烷总烃对本项目的影响，本环评建议项目在生产车间安装有机废气收集排气筒，职工采取劳动防护等措施。 2.水环境影响分析 项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后暂存，由当地环卫部门统一清掏。对周围环境影响不大。 3. 声环境影响分析 本项目产生噪声源主要为项目的模压机，通过类比同类设备噪声约为65—70dB（A），预测噪声源强到项目厂界噪声强度，并与环境本底噪声叠加计算，按HJ/T2.4-1995中规定，选择点源几何发散衰减模式和总等效声级模式进行噪声影响预测。 ① 声压级合成模式 式中：L — 合成声压级，dB(A)； Li — 某声源声压级，dB(A)； N — 声源个数。 ② 声源声压级衰减公式： 式中：Lr — 衰减到r(m)距离处的噪声级，dB(A)； Lo — ro距离上的声压级，dB(A)； r — 衰减距离，m； ro — 声源测试距离，m； R — 围护物衰减值，dB(A)，本项目R取20dB(A)。 经计算，本项目生产车间外噪声源强为62B(A)左右。通过噪声衰减计算，噪声达到项目边界预测结果见表9。 表9 噪声源强衰减预测表 位置 东边界 西边界 北边界 南边界 预测值dB(A) 52.0 54.0 50.2 56.0 由表13预测结果分析，本项目正常运行中，厂界处噪声能够达到《工业企业厂界噪声标准》中4类标准，故项目产生噪声对周围声环境影响不大。 4. 固体废物环境影响分析 项目产生的生活垃圾0.15t/a，统一收集后，由环卫部门统一清运，本项目产生固体废弃物对周围环境影响不大。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 模压机 | 有机气体 | 由风机(风量以 2000m3/h计)收集通过排气筒统一排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr SS NH3－N | 项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理暂存，定期由环卫部门统一清掏。 | 全部清运 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后，由环卫部门统一清运。 | 全部清运 |
| 噪 声 | 设备运转时噪声值为65-70dB（A）。采取消音、减震措施，经厂房隔音和距离衰减，边界噪声可满足国家《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 |
| 其 他 |  |
| 生态保护措施及预期效果： |

结论与建议

一、环境质量现状 1.空气质量状况 项目所在地区环境空气质量PM10日均值、SO2及NO2日均值、小时均值均不超标，均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准。 2.噪声质量状况 经过对项目周围环境噪声进行现场监测，各项监测指标达到国家《工业企业厂界噪声标准》（GB3096－2008）4类标准。 二、运营期污染防治措施 1.大气污染物污染防治措施 有机废气由风机(风量以 2000m3/h计)收集通过排气筒排放，确保收集效率在 85%以上，则最终有组织排放的有机废气量约为34kg/a，则浓度为 14mg/m3，排放速率为0.003kg/h，其排放浓度及排放速率可达到 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)规定的排放浓度(120mg/m3 )及最高允许排放率，对外环境影响较小。 2.废水污染防治措施 项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理暂存，定期由环卫部门统一清掏。 3.噪声污染防治措施 本项目正常运行中，厂界处噪声能够达到《工业企业厂界噪声标准》中4类标准，故项目产生噪声对周围声环境影响不大。经设备减震及厂房隔声处理后，可进一步降低噪声对周边环境的影响。 4.固体废物污染防治措施 项目产生的生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一清运。 三、国家产业政策 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》，《产业结构调整指导目录》（2013年修订本），《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》，建设项目不属于国家限制类和淘汰类项目，项目、设备符合国家产业政策。 四、总量控制 项目建成后，在认真落实本评价提出各项污染防治措施前提下，大部分污染因子排放量能得到相应减少，本项目总量控制的指标为： 污染物 原有项目 扩建项目 污染物排放情况 CODcr 0.005t/a 0.003t/a 0.008t/a NH3-N 0.0005t/a 0.0002t/a 0.0007t/a 六、环保投资 建设项目环保投资7万元，环保投资占总投资300万元比例为2.3%。具体环保投资见表10。 表10 建设项目环保投资明细表 单位：万元 序号 污染工序 环保措施 投资额 1 生产设备 设备减震、车间隔声 10.0 2 有机气体 风机及排气筒 5.0 3 合计 15 七、环保“三同时” 本项目“三同时“竣工验收一览表见表11。 表11 环保设施“三同时“竣工验收一览表 项目 污染节点 污染因子 防治对策 达标情况 噪声 设备噪声 噪声 消声、减震等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 固废 职工生活 生活垃圾 生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一清运。 生活垃圾排放及管理执行《沈阳市城市垃圾管理规定》（沈阳市人民政府第56号令，2006年4月）。 废气 生产加工 有机气体 有机废气由风机(风量以 2000m3/h计)收集通过排气筒排放 项目废气排放执行国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中表2标准，非甲烷总烃排放限值120mg/m³。 废水 职工生活 生活污水 生活污水经化粪池处理后暂存，由环卫部门统一清掏。 八、结论 综上所述，建设项目按本评价提出的污染治理措施进行各项污染治理，保证治理资金落实，保证污染治理工程与主体工程实施“三同时”，且加强污染治理措施和设备的有效管理。可使项目排放的污染物达标排放,对项目周围地区环境影响不大, 项目选址基本可行,故项目可以在拟选地点建设。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 (应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

原料

模压成型

图片2  项目周边厂房

图片1  项目周边厂房

图片3  项目周边厂房

有机气体、噪声

成品

图片4  项目周边厂房

有机气体

成品

定型

挤塑

原料